Приложение

к Решению Думы городского округа

Октябрьск Самарской области

от 31.01.2018 г.   №  220

Местные нормативы градостроительного проектирования

городского округа Октябрьск Самарской области

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1. Область применения.

2. Термины и определения.

3. Нормативные ссылки.

4. Общая организация, планировка и зонирование территорий.

5. Жилые зоны.

6. Общественно-деловые зоны.

7. Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон.

8. Производственные зоны, зоны транспортной  и инженерной инфраструктур.

9. Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий.

10. Учреждения и предприятия социального,  культурного и коммунально - бытового обслуживания.

11. Транспорт и улично-дорожная сеть.

11.1. Внешний транспорт.

Железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт.

11.2. Сеть улиц и дорог.

11.3. Классификация улично - дорожной сети.

11.4. Пересечения и примыкания.

Пересечения и примыкания в одном уровне.

11.5. Площади.

11.6. Тротуары, пешеходные улицы и дорожки, велосипедные дорожки.

11.7. Обустройство и оборудование улиц и дорог.

Искусственные сооружения на улицах и дорогах.

11.8. Сеть общественного пассажирского транспорта.

Остановочные пункты и посадочные площадки.

11.9. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

12. Инженерное обеспечение.

12.1. Водоснабжение.

12.2. Канализация.

12.3. Санитарная очистка территории.

12.4. Энергоснабжение и средства связи.

12.5. Газоснабжение.

12.6. Размещение инженерных сетей.

13. Инженерная подготовка и защита территории.

14. Охрана окружающей среды.

14.1 Рациональное использование и охрана природных ресурсов.

14.2. Улучшение микроклимата.

15. Сохранение объектов культурного наследия (памятников и истории и культуры).

Приложения.

Приложение 1. Термины и определения.

Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных документов.

Приложение 3. Нормативные показатели малоэтажной застройки.

Приложение 4. Нормативные показатели расчета количества учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения,

размеры их земельных участков.

Приложение 5. Нормативные показатели расчета стоянок автомобилей.

Приложение 6. Нормативные показатели земельных участков гаражей и парков транспортных средств.

## Приложение 7. Нормативные показатели земельных участков  инженерных сооружений и размеры санитарно-защитных зон от сооружений канализации до границ жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий

## пищевой промышленности.

##### Приложение 8. Нормативные показатели накопления бытовых отходов.

Приложение 9. Укрупненные нормативные показатели электропотребления.

Приложение 10. Удельная       расчетная            электрическая           нагрузка

электроприемников.

Приложение 11. Площади общетоварных  складов  и  размеры  их земельных   участков на 1 тысячу человек.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Октябрьск Самарской области (далее - Нормативы) - нормативный документ городского округа Октябрьск  Самарской области в области градостроительного проектирования.

Нормативы разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов городского округа Октябрьск  Самарской области.

Нормативы содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) на территории городского округа Октябрьск Самарской области.

При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Октябрьск Самарской области не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже расчётных показателей, содержащихся в Региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нормативы учитываются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и документации по планировке территорий в городском округе Октябрьск Самарской области.

Нормативы используются в соответствии с законодательством Российской Федерации при принятии решений в области градостроительства и территориального планирования органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора за осуществлением градостроительной деятельности, правоохранительными органами в городском округе Октябрьск  Самарской области, а также учитываются всеми субъектами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории городского округа Октябрьск Самарской области, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Нормативы с момента их введения в действие применяются при подготовке вновь разрабатываемых документов территориального планирования и документации по планировке территорий городского округа Октябрьск  Самарской области.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные термины и определения, применяемые в настоящих Нормативах, приведены в Приложении 1.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Нормативы разработаны в соответствии с положениями законов и иных правовых актов Российской Федерации и Самарской области, а также с учётом нормативных документов, перечень которых приведен в Приложении 2.

4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВКА И ЗОНИРОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.Территориальное планирование и планировку территории необходимо осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.2. Общая потребность в территории для развития городского округа Октябрьск функциональная и планировочная организация территории определяются документами территориального планирования – Генеральным планом городского округа Октябрьск Самарской области и Правилами землепользования и застройки городского округа Октябрьск Самарской области.

4.3. При планировании развития территории городского округа Октябрьск Самарской области в разрабатываемых документах территориального планирования и документации по планировке территории необходимо соблюдать нормативный уровень обеспечения населения объектами обслуживания в соответствии с требованиями раздела 10 настоящих Нормативов.

4.4. Расчёт учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания территории городского округа Октябрьск Самарской области осуществляется как для городского округа Октябрьск в целом, так и для следующих элементов планировочной структуры:

жилой район – структурный элемент застройки в границах магистральных улиц и дорог общегородского значения. Формируется как группа кварталов (микрорайонов). Площадь территории жилого района, как правило, от 80 до 250 га;

квартал (микрорайон) – структурный элемент застройки в границах магистральных или жилых улиц, проездов, пешеходных путей или естественных рубежей, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га (в условиях сложившейся застройки допускается уменьшать нижнюю границу размера территории квартала);

земельный участок объекта градостроительного нормирования - часть территории квартала или микрорайона в границах которого размещается и (или) планируется к размещению объект градостроительного нормирования. Выделяется в границах квартала (микрорайона) в соответствии с планом межевания территории.

4.5. В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) при выполнении проекта планировки на земельный участок, занимающий часть территории квартала (микрорайона) или жилого района необходимо обеспечивать:

совместимость планируемых к размещению объектов градостроительного нормирования с окружающей застройкой;

совместимость и требуемый уровень социального, культурного и бытового обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения населения определённых для квартала (микрорайона) или жилого района в целом и соответствующих параметров, определённых для планируемой территории.

4.6. Сетевой метод укрупненного расчета обеспечения планируемой территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания с использованием показателей минимальной (базовой) или полной обеспеченности учреждениями и объектами социально-бытового обслуживания следует применять при разработке проектов планировки элементов планировочной структуры  городского округа Октябрьск  (микрорайона, жилого района), границы которых установлены его генеральным планом. Для укрупнённого расчета сети объектов социально-бытового обслуживания следует использовать нормативные показатели, приведённые в Приложении 4.

4.7. Детальный (пообъектный) расчет сети учреждений и объектов социально-бытового обслуживания, на основе анализа существующей обеспеченности объектами социально-бытового обслуживания, с учётом научно-исследовательских работ по учету потребностей людей старшего возраста, маломобильных групп населения (включая инвалидов) следует применять при разработке проектов планировки элементов планировочной структуры городского округа Октябрьск  (земельных участков, кварталов) в границах установленных красных линий или границах земельных участков.

Для детального расчета сети объектов социально-бытового обслуживания следует использовать нормативные показатели, приведённые в Приложении 4 и статистические данные по удельной численности людей старшего возраста, маломобильных групп населения (включая инвалидов).

4.8. Расчёт обеспеченности объектами социально-бытового обслуживания проектируемого земельного участка, занимающего часть территории квартала (микрорайона, жилого района) выполняется только на основе расчётных показателей обеспечения объектами социально-бытового обслуживания, выполненных в составе проекта планировки квартала (микрорайона, жилого района), в границах которого размещается планируемый земельный участок.

5. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

5.1. Функциональное зонирование территории городского округа Октябрьск, в том числе определение жилых зон осуществляется в целях обеспечения организации благоприятной жилой среды, соответствующей современным социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

5.2. В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности человека жилые зоны, как правило, не должны пересекаться дорогами общего пользования I, II и III категории.

В жилых зонах не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).

5.3. Укрупненные показатели для предварительного определения общих размеров жилых зон в расчете на 1000 человек допускается принимать следующие.

5.3.1. При застройке 9 этажей и выше – 7 га;

при застройке от 4 до 8 этажей – 8 га;

- при средней этажности жилой застройки до 3 этажей (без приквартирных и приусадебных земельных участков) – 10 га;

- при средней этажности жилой застройки до 3 этажей (с приквартирными и (или) приусадебными земельными участками) - 20 га.

5.4. Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учётом общей специфики развития территории региона в условиях полицентрической агломерации и местных систем расселения.

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности определяется расчетом и зависит от соотношения жилых домов и (или) квартир различного уровня комфорта. Типы жилых домов и (или) квартир, дифференцированных по уровню комфорта, рекомендуется предусматривать в соответствии с Таблицей 5.1 Нормативов.

Таблица 5.1

| № п/п | Тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома, квартиры в расчете на одного человека кв.м | Формула заселения жилого дома, квартиры | Соотношение типов жилых домов, квартир по уровню комфорта % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высококомфортный тип жилья | 60 и более | k = n + 2; k > (n + 2) | 3 5 |
| 2. | Престижный тип жилья | 40 | k= n +1 k= n + 2 | 10 15 |
| 3. | Массовый тип жилья | 30 | k = n k = n + 1 | 25 50 |
| 4. | Социальный тип жилья | 20 | k = n – 1 k = n | 60 30 |
| 5. | Специализированный тип жилья | - | k = n – 2 k = n-1 | 7 5 |

Примечания:

1. Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k) и количество проживающих человек (n).

2. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок.

3.Указанные показатели используются при определении расчётного показателя плотности населения (п.5.10. Нормативов) при разработке генеральных планов и документации по планировке территории (в составе утверждаемой части и материалов по обоснованию на этапе выполнения эскизов проектов планировки).

4. Указанные показатели имеют рекомендательный характер и не являются основанием для установления нормы заселения.

В случае отсутствия данных средний расчетный показатель жилищной обеспеченности определяется по уровню комфортности и принимается:

для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типа - 50 кв. м площади на человека;

для жилых домов и квартир 3-го и 4-го типа - 20- 30 кв. м площади на человека.

# 5.5. Площадь квартир в жилых домах разного уровня комфорта принимается по проекту, рекомендуемая для укрупнённого расчёта приведена в    Таблице 5.2 Нормативов.

# Рекомендуемая площадь квартир

# в жилых домах разного уровня комфорта, м2

Таблица 5.2

| Тип жилища по уровню комфорта | Число жилых комнат |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Высококомфортный тип жилья | - | 100 | 120 | 140 | 220 | 280 |
| Престижный тип жилья | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 |
| Массовый тип жилья | 40 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| Социальный тип жилья | 30 | 40 | 60 | 80 | 95 | 110 |

5.6. Плотность застройки рекомендуется принимать не более приведенной в Таблице 5.3 Нормативов.

Основными показателями плотности застройки являются коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки:

Кзастр. (коэффициент застройки) - отношение площади (кв.м), занятой под зданиями и сооружениями к площади (кв.м) земельного участка (квартала);

Кпл.застр. (коэффициент плотности застройки) - отношение площади (кв.м) всех этажей зданий и сооружений к площади (кв.м) земельного участка (квартала).

# Показатели плотности застройки

Таблица  5.3

| Зоны застройки | Коэффициент Застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами Реконструируемая застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами Застройка многоквартирными высотными градостроительными комплексами Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,2 | 1,4 1,8 3,2 0,8 0,6 0,4 |
| Общественно-деловая Многофункциональная застройка Многофункциональная застройка повышенной этажности Специализированная общественная застройка | 1,0 1,0 0,8 | 3,0 5,0 2,4 |
| Производственная Промышленная Научно – производственная Коммунально-складская | 0,8 0,6 0,6 | 2,4 1,0 1,8 |

Примечание:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (микрорайона, жилого района) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, автомобильных стоянок, зеленых насаждений  и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.

3. При подсчете площади всех этажей зданий и сооружений (включая площади надстроенных этажей и мансард) в условиях реконструкции сложившейся жилой и общественно-деловой застройки  необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания - при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных  учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается увеличивать, но не более, чем на 10% при соблюдении санитарно – гигиенических  и противопожарных  норм, а также норм озеленения.

5.7. Плотность застройки жилых и общественно-деловых зон следует принимать с учетом установленного функционального зонирования территории, типа и этажности застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды, природно-климатических и других местных условий.

5.8. Расчётная плотность населения для проектируемых территорий элементов планировочной структуры городского округа Октябрьск Самарской области рассчитывается с учётом коэффициента плотности застройки, приведённого в Таблице 5.3 Нормативов (рекомендуемые предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории участков кварталов (микрорайонов) жилых и общественно-деловых зон).

P – расчётная плотность населения, чел./кв.м

Sзем.уч. - площадь земельного участка (квартала, микрорайона), кв.м

Sзд.и соор. – площадь под зданиями и сооружениями, кв.м

Кзастр. - коэффициент застройки

Кпл.застр. - коэффициент плотности застройки

N – количество этажей зданий и сооружений

(Sзд.и соор. х N) – общая площадь, кв.м

L – расчётная норма площади жилого дома (квартиры) в расчете на одного человека, кв.м. В зависимости от типа жилья, дифференцированного по уровню комфорта норма площади жилого дома (квартиры) приведены в Таблице 5.1 Нормативов.

P = (Sзд.и соор. х N) : L = (Кпл.застр. х Sзем.уч.) : L

(Sзд.и соор. х N) = Кпл.застр. х Sзем.уч.

Кзастр. =  Sзд.и соор. : Sзем.уч.

Sзд.и соор. = Кзастр. Х Sзем.уч.

Кпл.застр. = (Sзд.и соор. х N) : Sзем.уч.

N = (Кпл.застр. х Sзем.уч.) : Sзд.и соор.

При застройке территории жилыми зданиями разного уровня комфортности (определяется заданием на проектирование) расчётная плотность населения на проектируемой территории определяется как среднее значение                            P = (P1 + P2  + …+ Pn) : n, где:

P1 = (Sзд.и соор.1 х N1) : L1 = (Кпл.застр.1 х Sзем.уч.1.) : L1

P2 = (Sзд.и соор. 2 х N2) : L2 = (Кпл.застр. 2 х Sзем.уч. 2) : L2

Pn = (Sзд.и соор. n  х Nn) : Ln = (Кпл.застр. n х Sзем.уч. n) : Ln

L1, L2, …Ln - расчётная норма площади жилого дома (квартиры) в расчете на одного человека, кв.м., принимаемая в зависимости от типа жилого дома (квартир), дифференцированных по уровню комфорта (рекомендуется предусматривать в соответствии с Таблицей 5.1 Нормативов).

5.9. Показателем интенсивности использования территории в условиях малоэтажной жилой застройки является плотность населения, которая зависит от этажности, типа застройки и жилых домов, уровня комфорта жилых домов и квартир, вида функционально-планировочных жилых образований (квартал, микрорайон или район), планировочной организации застройки, размеров земельных участков и т.д.

Показатели плотности населения в малоэтажной жилой застройке приведены в Таблице 5.4, Таблице 5.5, Таблице 5.6, Таблице 5.7 Нормативов.

Показатели плотности населения в малоэтажной усадебной

и коттеджной застройке одно-, двух- (трёх-) этажными

индивидуальными домами с земельными участками

Таблица 5.4

| Территория участка | Плотности населения, чел./ га при норме площади жилища на одного человека |
| --- | --- |
|  | 30 кв. м | 40 кв. м | 70 кв. м и более |
| 400 | 33 | - | - |
| 600 | 50 | - | - |
| 800 | 38 | 28 | - |
| 1 000 | 30 | 22 | 20 |
| 1 200 | 25 | 20 | 16 |
| 1 500 | 20 | 15 | 13 |
| 1800 | 17 | 12 | 11 |
| 2000 | 15 | 11 | 10 |
| 2500 | 12 | 9 | 8 |
| 2800 | - | 8 | 7 |
| 3000 | - | - | 6 |
| 3500 | - | - | 5 |
| Показатели плотности населения в малоэтажной блокированной застройке Таблица 5.5 |
| Территория участка | Плотность населения, чел./га при норме площади жилища на одного человека |
|  | 18 кв. м | 30 кв. м | 40 кв. м |
| 500 | 60 | 45 | 40 |
| 400 | 75 | 56 | 50 |
| 300 | 100 | 75 | 65 |
| 250 | 120 | 90 | 78 |
| 200 | 150 | 112 | 98 |
| 100 | 188 | 132 | 108 |
| 80 | 214 | 150 | 122 |
| 60 | 250 | 173 | - |

# Показатели плотности населения в комплексе коттеджной застройки

Таблица 5.6

| Территория участка | Плотность населения, чел./га при норме площади жилища на одного человека |
| --- | --- |
|  | 30 кв. м | 40 кв. м | 70 кв. м и более |
| 400 | 38 | - | - |
| 600 | 57 | - | - |
| 800 | 42 | 32 | - |
| 1 000 | 34 | 26 | 22 |
| 1 200 | 28 | 21 | 18 |
| 1 500 | 25 | 15 | 15 |
| 1800 | 20 | 14 | 12 |
| 2000 | 17 | 13 | 11 |
| 2500 | 14 | 10 | 9 |
| 2800 | - | 9 | 8 |
| 3000 | - | - | 7 |
| 3500 | - | - | 6 |

Показатели плотности  населения в  комплексе  блокированной застройки

Таблица 5.7

| Территория участка | Плотность населения, чел./га при норме площади жилища на одного человека |
| --- | --- |
|  | 18 кв. м | 30 кв. м | 40 кв. м |
| 500 | 68 | 51 | 44 |
| 400 | 85 | 64 | 55 |
| 300 | 113 | 85 | 74 |
| 250 | 136 | 102 | 88 |
| 200 | 170 | 128 | 90 |
| 100 | 212 | 150 | 123 |
| 80 | 243 | 170 | 138 |
| 60 | 283 | 196 | - |

5.10. Тип малоэтажной жилой застройки и отдельных жилых домов, размер приусадебных и приквартирных земельных участков определяются с учетом особенностей градостроительных ситуаций, предпочтения и доходов населения, места расположения на территории городского округа Октябрьск, интенсивности использования территории (плотности населения), наличия и размеров земельных участков, предназначенных для малоэтажного строительства.

5.11. Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков малоэтажной жилой застройки в жилых зонах следует принимать:

400 - 1500 кв.м и более (включая площадь застройки) - при одноквартирных, двухквартирных малоэтажных домах в застройке усадебного и коттеджного типа;

200 - 500 кв.м (включая площадь застройки) - при  малоэтажных многоквартирных домах в застройке блокированного типа;

5.12. Плотность населения территорий зон жилой малоэтажной застройки домами коттеджного типа принимается с учётом показателей, приведённых в Таблицах 5.4 и 5.6 Нормативов.

5.13. Показатели для расчёта территории малоэтажной жилой застройки жилыми домами коттеджного типа приведены в Приложении 3. Приведённые в указанном Приложении показатели применяются для расчёта территорий следующих функционально-планировочных жилых образований:

коттеджный поселок – территория размером, как правило, более 50 га, формируемая в системе городских и районных транспортных магистралей с собственной системой внутренних улиц и проездов, объектов обслуживания, территорий общественного назначения, возможно с местами приложения труда. Жилое образование, организуемое аналогично структурному элементу застройки городского округа Октябрьск. (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 Приложения 3);

комплекс коттеджной или блокированной застройки - территория до      30 га, но не менее 3 га, жилое образование, организуемое аналогично структурному элементу застройки городского округа (квартал, микрорайон), с системой внутренних проездов, объектами обслуживания, учреждениями и предприятиями повседневного пользования, территориями общественного назначения;

участок или группа участков коттеджной или блокированной  застройки - территория размером до 3 га (допускается до 10 га) функционально, планировочно и композиционно включенная в состав более крупных жилых образований структурных элементов жилой застройки.

5.14. Состав и емкость объектов обслуживания жилых образований коттеджной застройки определяются с учетом нормативных показателей             Раздела 6 Нормативов, Приложения 4 и конкретизируются в задании на проектирование при разработке документов территориального планирования и проектов планировки территории.

5.15. Обеспеченность территории индивидуальной и малоэтажной усадебной застройки хозяйственными площадками определяется путём размещения хозяйственных площадок непосредственно на приусадебных участках, за исключением площадок для мусоросборников, при этом показатель обеспеченности указанной территории мусоросборниками принимается  из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов  (размещение контейнеров предусматривается не далее чем в 100 м от входа в дом).

6. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

6.1. В целях обеспечения благоприятных условий и качества среды жизнедеятельности при градостроительном проектировании общественно-деловых зон нормируются следующие показатели:

обеспечение планируемой территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания;

параметры застройки;

доступность остановок массового пассажирского транспорта;

обеспеченность местами парковки автомобилей;

возможность беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории общественно-деловых зон.

6.2. При градостроительном проектировании общественно-деловых зон при формировании многофункциональных общественных центров следует учитывать нормативные показатели расчёта учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения, приведённые в                Приложении 4. Число, состав и размещение общественных центров в границах городского округа Октябрьск Самарской области определяются Генеральным планом городского округа Октябрьск Самарской области, с учётом его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации его территории, а также уточняются проектами планировок.

6.3. При градостроительном проектировании специализированных центров следует учитывать нормативные показатели расчёта учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения, приведённые в Приложении 4, особенности функционирования планируемых специализированных центров, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, доступность для маломобильных групп населения и инвалидов, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктуры, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку. Специализированные центры общественной застройки формируются как:

административные;

медицинские;

научные;

учебные;

торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки);

выставочные;

спортивные и другие.

6.4. Показатель обеспеченности местами парковки автомобилей и радиусы их доступности следует определять с учётом показателей Раздела 11.9 Нормативов. В границах общественно-деловой зоны показатель радиуса доступности мест парковки автомобилей от объекта обслуживания следует принимать  не более чем 150 м.

Расчёт стоянок автомобилей при градостроительном проектировании следует выполнять с учётом показателей, приведённых в Приложении 5 и в Разделе 11.9 Нормативов.

6.5. Пешеходные пути при градостроительном проектировании в пределах общественно-деловой зоны следует определять с учётом показателей, приведённых в Разделе 11.6 и Разделе 11.7 Нормативов. Показатель объёма пешеходных передвижений в  пределах пешеходной зоны рассчитывается как отношение 0,75 суммарной расчётной ёмкости объектов (посетители и обслуживающий персонал) к площади в границах пешеходной зоны (вне застройки). Показатель плотности пешеходного потока при этом не должен превышать     0,3 чел. / кв.м.

6.6. Инфраструктуру линий массового пассажирского транспорта и доступность остановок при градостроительном проектировании следует определять с учётом показателей, приведённых в Разделе 11.8 Нормативов. Пешеходную доступность остановок массового пассажирского транспорта следует принимать в зависимости от величины и посетительской ёмкости общественных объектов, но не более 300м.

6.7. Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в границах общественно-деловых зон следует определять в соответствии с требованиями действующего законодательства, действующих нормативных документов, согласно Приложению 2, в том числе с ВСН 62-91*.

7.  ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫХ ЗОН

7.1. В целях обеспечения качественных показателей устойчивой среды жизнедеятельности на территории городского округа Октябрьск Самарской области нормируемыми параметрами застройки жилых и общественно-деловых зон, обеспечивающими благоприятные условия жизнедеятельности человека, являются следующие показатели:

расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями;

расстояния от окон жилых помещений комнат, кухонь и веранд до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках в зонах индивидуальной, малоэтажной усадебной и садово-дачной застройки;

расстояние от границы земельного участка до жилых и хозяйственных строений, расположенных на соседних земельных участках в зонах индивидуальной, малоэтажной усадебной и садово-дачной застройки;

расстояние от границ участков производственных объектов, допустимых к размещению в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха;

расстояние от окон жилых помещений в зонах застройки индивидуальными жилыми домами до сараев для скота и птицы и группы сараев, размещаемые в пределах зоны жилой застройки;

площадь застройки и количество блоков сблокированных сараев;

площадь озелененной территории;

площадь территории, занимаемая площадками общего пользования (площадки, предназначенные для занятий физической культурой, игр детей и отдыха взрослого населения, и т.д.);

расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения;

размеры земельных участков учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения.

7.2. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, приведенными в СНиП 23-05-95, а также в соответствии с требованиями технических регламентов.

7.2.1. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий следует принимать:

для жилых зданий высотой 2 – 3 этажа – не менее 15 м

для жилых зданий высотой 4 этажа – не менее 20 м

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

7.2.2. В условиях реконструкции и в сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности (п.7.2. Нормативов) и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

7.3. Расстояние от окон жилых помещений комнат, кухонь и веранд в зонах индивидуальной, малоэтажной усадебной и садово-дачной застройки до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

7.4. Расстояние от границы земельного участка в зонах индивидуальной, малоэтажной усадебной и садово-дачной застройки должно быть:

до стены жилого дома - не менее 3 м;

до постройки для содержания скота и птицы – 4м, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

до хозяйственных построек - 1 м;

до стволов высокорослых деревьев – 4м;

до стволов среднерослых деревьев – 2 м;

до кустарника – 1м.

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев, с учетом соблюдения противопожарных требований и требований, установленных техническими регламентами.

7.5. Расстояние от границ участков производственных объектов, допустимых к размещению в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее   50 м, при этом следует руководствоваться требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

7.6. Расстояние от окон жилых помещений в зонах застройки индивидуальными жилыми домами до сараев для скота и птицы следует предусматривать для:

одиночных или двойных блоков – не менее 10 м;

группы до 8 блоков – не менее 25 м;

группы свыше 8 блоков – не менее 50 м.

7.7. Пристройка к усадебному жилому дому гаража, бани, теплицы и хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), допускается при соблюдении противопожарных требований.

7.8. Расстояние от сараев для скота и птицы, выгребных туалетов и ям от возможных источников загрязнений до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.

7.9. При расчёте озеленения проектируемой территории площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % от площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

7.10. Показатели минимальной ширины бульваров и озеленённых полос следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89 с учётом расстояния от деревьев и кустарников до сооружений, проезжих частей и инженерных коммуникаций. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее размещаемых:

по оси улиц 									        18 м

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой           10 м.

7.11. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по Таблице  7.1 Нормативов.

Таблица 7.1

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния от здания, сооружения, объекта до оси м |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,75 |
| Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок. |

7.12. Показатель суммарной площади озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и т.д.) должен составлять не менее 9 м2/чел.

7.13. Площадки общего пользования различного назначения (площадки, предназначенные для занятий физической культурой, игр детей и отдыха взрослого населения и т.д.) при градостроительном проектировании необходимо предусматривать на территории кварталов (микрорайонов) в границах жилых зон.

7.13.1. Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны микрорайона (квартала).

7.13.2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения необходимо предусматривать не менее:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м,

для отдыха взрослого населения  - 10 м,

для занятий физкультурой

в зависимости от шумовых характеристик ( – 10- 40 м,

для хозяйственных целей - 20 м,

для выгула собак – 40 м,

для стоянки автомашин – расстояние следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При этом расстояние от площадок для сушки белья не нормируется.

7.13.3. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

7.13.4. Расстояния от площадок для мусоросборников до наиболее удалённого входа в жилое здание следует принимать:

не более 150 м (для домов с мусоропроводами);

100 м (для домов без мусоропроводов).

7.14. Размеры земельных участков учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения определяются документами территориального планирования, уточняются документацией по планировке территории с учётом Раздела 10 Нормативов и нормативных показателей, приведённых в Приложении 4.

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

8.1. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности при градостроительном проектировании функционально-планировочную организацию производственных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий).

Расчёт территории производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (при отсутствии ограждения – в соответствующих условных границах территорий промышленных предприятий и связанных с ними объектов), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны. Занятые площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов.

Показатель площади территории, занятой площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должен составлять, как правило, не менее 60 % от всей площади территории производственной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий, принимаемой в соответствии со СНиП II-89-80*.

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Таблице 5.3 Нормативов.

8.2.  При градостроительном проектировании размещение промышленных предприятий и объектов необходимо предусматривать в соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства, действующих нормативных документов, в том числе СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также с учетом положений  Раздела 14 Нормативов.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий на среду жизнедеятельности (жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны) от промышленных предприятий и объектов при градостроительном проектировании территории городского округа учитываются санитарно-защитные зоны от этих объектов. Санитарно-защитная зона промышленных предприятий и объектов устанавливается в соответствии с действующим законодательством, с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны конкретного промышленного предприятия или объекта. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.           Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

8.3. При градостроительном проектировании научно-производственных зон и размещении в их границах опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, допускается, формируя указанную территориальную зону по типу общественно-деловых зон, размещать в её границах жилую застройку, при условии соблюдения требований, установленных      СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и иных объектов».

8.4. При градостроительном проектировании санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной в установленном порядке корректировки границ санитарно-защитной зоны. Части территорий санитарно-защитных зон предприятий, которые не входят в состав  территории соответствующих предприятий при градостроительном проектировании, могут быть использованы для размещения объектов, строительство которых не противоречит требованиям действующего законодательства, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и соответствует установленной территориальной зоне.

8.5. Показатель минимальной площади озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:

до 300 м				- 60

от 300 до 1000 м		- 50

от 1000 до 3000 м		- 40

свыше 3000			- 20.

Со стороны жилой и общественно-деловой застройки в санитарно-защитных зонах необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений, м:

при ширине санитарно-защитной зоны свыше 100 м - не менее 50

при ширине санитарно-защитной зоны до 100 м – не менее 20.

8.6. При градостроительном проектировании размеры земельных участков и площадь общетоварных складов, предназначенных для обслуживания города следует принимать по расчету с учётом показателей, приведенных в Приложении 11.

8.7. В целях обеспечения свободного доступа к линиям электропередачи, связи и другим линейным сооружениям местного значения с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями, проектируемые линейные сооружения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс.

8.8. Параметры размера охранных зон электрических сетей напряжением свыше 1,0 кВ устанавливаются  с учётом следующих показателей, приведённых в п.8.9.1. и п.8.9.2. Нормативов.

8.8.1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии, м:

10	- при напряжении до 20 кВ

15	- при напряжении до 35 кВ

20	- при напряжении до 110 кВ

25	- при напряжении до  150, 220 кВ

30	- при напряжении до  330, 500, +/- 400 кВ

40	- при напряжении до  750, +/- 750 кВ

55	- при напряжении до  1150 кВ

8.8.2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам линии от крайних кабелей, на расстоянии 1 м.

8.9. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Самарской области, в том числе объектами транспортной инфраструктуры при градостроительном проектировании размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории городского округа следует осуществлять с учётом Раздела 11  Нормативов.

8.10. Для предотвращения неблагоприятных воздействий на среду жизнедеятельности (жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны) от объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций при градостроительном проектировании территории городского округа Октябрьск учитываются санитарно-защитные зоны от этих объектов, определённые согласно установленному порядку, в соответствии с действующим законодательством, с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

8.11. При градостроительном проектировании аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов» на расстоянии от границ жилых и общественно-деловых зон, обеспечивающим безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения, установленные для этих территориальных зон санитарными нормами.

9. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

9.1. В целях обеспечения доступности объектов массового кратковременного отдыха для населения, при градостроительном проектировании их размещение в зонах рекреационного назначения следует предусматривать с учетом их доступности на общественном транспорте, как правило, не более  1,5 часов.

9.2. При градостроительном проектировании следует принимать следующие показатели территорий объектов массового кратковременного отдыха:

размеры территории принимаются из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя;

9.3. В целях обеспечения доступности городских и районных парков для населения, их размещение при градостроительном проектировании следует предусматривать из расчёта не более 20 минут времени доступности на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта).

9.4. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, городских лесов следует принимать, чел./га, не более:

для городских парков 								         100

для парков зон отдыха 							           70

для лесопарков (лугопарков, гидропарков) 				           10

для городских лесов 									1-3

При числе единовременных посетителей 10–15 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки.

При числе единовременных посетителей 50 чел/га и более – необходимо предусматривать мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

9.5. Размещение учреждений отдыха и санаторно-курортных в прибрежной полосе зон отдыха при градостроительном проектировании необходимо предусматривать в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водным кодексом Российской Федерации.

9.6. Показатели размеров озелененных территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета 100 м2 на одно место в санитарно-курортных и оздоровительных учреждениях.

9.7. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санитарно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:

до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию курортных и зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) 		     500 м

до железных дорог общей сети 						     500 м

до автомобильных дорог категории:

#### I, II, III 			               500 м

IV  					     200 м

до садово-дачной застройки 						     300 м.

9.8. Показатель для расчёта размеров территорий пляжей, размещаемых в рекреационных зонах и зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

речных и озерных 								       8 м2

речных и озерных (для детей) 						       4 м2 .

- УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ

СОЦИАЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.1. При градостроительном проектировании, в целях обеспечения населения объектами социального, культурного и коммунально-бытового назначения, доступности их для населения (включая инвалидов) такие объекты следует предусматривать во всех территориальных зонах города.

10.2. Минимальные нормативные показатели, определяющие состав и ёмкость учреждений и предприятий обслуживания населения и размеры их земельных участков, следует принимать в соответствии с Приложением 4.

10.3. Расчет сети учреждений и объектов социально-бытового обслуживания при градостроительном проектировании с учётом Приложения 4 должен предусматривать оптимизацию социального и бытового обслуживания как составную часть совершенствования среды жизнедеятельности людей старших возрастов и маломобильных групп населения (СНиП 11-01-2003), а также учитывать показатели количества мигрантов и населения, приезжающего из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение в города Самару и Тольятти не более 2 ч., в другие города-центры (районные центры) или подцентры систем расселения не более 1 ч.

10.4. Радиус пешеходной доступности учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в жилых зонах, при градостроительном проектировании следует принимать не более указанного в Таблице 10.1 Нормативов.

Таблица 10.1

| Учреждения и предприятия обслуживания населения | Радиус доступности, м |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 300 |
| Общеобразовательные учреждения ( | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения и местные центры для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 |
| Аптеки III-й категории | 300 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 300 |
| Отделения учреждений связи и финансово-кредитных организаций | 500 |
| Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания | 500 |

Для зон усадебной застройки указанные нормы допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

10.5. В целях обеспечения доступности объектов обслуживания и вместе с тем сохранения устойчивой среды жизнедеятельности для населения расстояния от границ участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать по Таблице 10.2 Нормативов.

Таблица 10.2

| Здание (земельный участок) | Расстояние от здания (границы участка), м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых и общественных зданий | до зданий общеобразовательных, дошкольных и лечебных учреждений |
|  | в городах | в сельских населенных пунктах |  |  |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения (стены здания) | 25 | 10 | По нормам инсоляции и освещенности |
| Приемные пункты вторичного сырья | 5 | 5 | 20* | 50 |
| Пожарные депо | 15** | 10 | 25 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения | 10 | 10 | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 *** |
| Кладбища с погребением после кремации | 10 | 10 |  |
| Крематории | 15 | 15 | — // — |
| Лечебные учреждения со стационаром (границы участка) **** | 10 | 10 | 50 | 50 |

*  С входами и окнами.

**Для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

*** С  учетом рельефа и розы ветров, направления поверхностных вод и других неблагоприятных факторов указанные расстояния должны обосновываться расчетом и приниматься по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора России.

**** При соблюдении условий инсоляции, освещенности, уровней шума и других физических факторов на территории и в помещениях.

10.6. Участки дошкольных учреждений, а также вновь размещаемых стационаров лечебных учреждений при градостроительном проектировании не должны примыкать к общегородским магистральным улицам с интенсивным транспортным движением.

10.7. Кладбища традиционного захоронения, крематории, участки кладбища для захоронения после кремации, приемные пункты вторичного сырья при градостроительном проектировании следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути, а также места стоянки для автомобильного транспорта.

10.8. Показатель площади вновь сооружаемых кладбищ при градостроительном проектировании не должен превышать 40 га.

10.9. Показатель расстояния от патолога - анатомического и инфекционного корпусов больниц до жилых зданий, а также зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений при градостроительном проектировании следует принимать не менее 100 м.

11. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО - ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

11.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

11.1.1. В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности на территории Самарской области внешний транспорт городов следует проектировать как комплексную систему в органической связи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, экономичность строительства и эксплуатации транспортных устройств и сооружений, а также рациональность местных, пригородных и транзитных перевозок.

11.1.2. При градостроительном проектировании пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного транспорта) следует размещать, обеспечивая транспортные связи с центром города, между вокзалами, с жилыми и промышленными районами. Допускается предусматривать объединённые или совмещённые пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

11.1.3. Железнодорожные вокзалы необходимо размещать, обеспечивая для населения  удобные транспортные связи с центром города, а также с жилыми, общественно-деловыми и промышленными территориальными зонами.

11.1.4. При градостроительном проектировании пассажирские станции следует проектировать преимущественно проходного типа. Проектирование тупиковых пассажирских станций допускается как исключение,  в зависимости от местных условий при соответствующем технико-экономическом обосновании.

11.1.5. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за пределами городского округа, а технические пассажирские станции, парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами территорий жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения.

11.1.6. Новые грузовые станции, грузовые дворы и контейнерные площадки необходимо размещать за пределами границ городского округа Октябрьск с учетом приближения их к основным грузоотправителям и грузополучателям, а также обеспечения их транспортными связями с обслуживаемыми районами  и сортировочными станциями.

11.1.7. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует предусматривать:

для линий I, II категории - за пределами города;

для линий III, IV категории – за пределами жилых и общественно-деловых зон.

В пределах территории городского округа Октябрьск пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с требованиями технических регламентов, Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и иными действующими нормативными документами и нормативными правовыми актами.

11.1.8. При градостроительном проектировании жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной. Размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки и границ садовых участков определяется в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов». В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

11.1.9. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки, в условиях прохождения существующих и новых железнодорожных линий и дополнительных путей по застроенным территориям, следует руководствоваться требованиями технических регламентов, действующего законодательства и действующих нормативных документов.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

11.1.10. Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП 32-03-96 МСН 3.03-03-95 «Аэродромы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов». Указанные требования должны соблюдаться также при функциональном зонировании и территориальном планировании новых жилых зон, рекреационных территорий и зон массового отдыха населения, планируемых в непосредственной близости от действующих аэропортов.

При градостроительном проектировании размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полётов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с организациями, в ведении которых находятся аэродромы. Требования по согласованию размещения объектов приведены в обязательном Приложении 2 к  СНиП 2.07.01-89*.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

11.1.11. При градостроительном проектировании, в целях обеспечения доступности для населения пассажирских автовокзалов междугородного сообщения их необходимо предусматривать на территории общественно-деловых зон с обеспечением транспортной связи с общественным центром города и вокзалами других видов внешнего транспорта.

11.1.12. Для обеспечения комфортных условий пользования объектами внешнего транспорта и пересадки пассажиров с железной дороги на междугородные и пригородные маршруты автобусного транспорта при градостроительном проектировании следует предусматривать устройство объединённых вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта. Размеры земельных участков для пассажирских автовокзалов, автомобильных стоянок и станций технического обслуживания необходимо определять в соответствии с их расчётной пропускной способностью.

11.1.13. При градостроительном проектировании пересечения автомобильных дорог общего пользования  с железными дорогами и другими линейными коммуникациями следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*.

11.1.14. В целях формирования безопасной среды жизнедеятельности населения Самарской области автомобильные дороги общего  пользования I, II, III категорий при градостроительном проектировании, как правило, следует предусматривать в обход населённых пунктов. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее следующих показателей:

до линии застройки населённых пунктов  200 м

до садоводческих товариществ 50 м.

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог IV категории до застройки необходимо принимать не менее следующих показателей:

до жилой застройки  - 50 м

до садоводческих товариществ - 25 м.

11.1.15. В отдельных случаях, при градостроительном проектировании, когда по технико-экономическим расчётам установлена целесообразность проложения дорог I-II категорий через населённые пункты, а также в  условиях прохождения автомобильных дорог общего пользования через территорию населённого пункта их следует проектировать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и  иных  объектов», СНиП 2.07.01-89*, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», разработанными центральным научно-исследовательским институтом по градостроительству Минстроя России в 1994 году и настоящих Нормативов.

11.1.16. Магистральные улицы и дороги, являющиеся продолжением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из центра городского округа к рекреационным зонам, зонам массового отдыха и другим населённым пунктам в системе расселения, при градостроительном проектировании следует проектировать с учётом перспективных расчетных размеров движения по направлениям, принимая, как правило, ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками.

11.1.17. Новые грузовые автостанции и контейнерные площадки при градостроительном проектировании необходимо размещать, как правило, на территориях производственных зон в увязке с магистральной сетью улиц и дорог городского округа Октябрьск.

11.1.18. При градостроительном проектировании станции технического обслуживания и мотели (объекты дорожного сервиса), в целях обеспечения обслуживания внегородского транспорта, следует предусматривать на подъездах к городскому округу Октябрьск на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

11.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ

11.2.1.  Улично-дорожная сеть городского округа Октябрьск  представляет собой часть территории населённого пункта, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зелёных насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

11.2.2. При градостроительном проектировании улично-дорожной сети городского округа Октябрьск следует:

руководствоваться требованиями действующего законодательства, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», настоящими Нормативами и местными нормативами градостроительного проектирования;

предусматривать комплексный подход при формировании системы транспорта, улично-дорожной сети и планировочной структуры городского округа Октябрьск;

обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми территориальными зонами городского округа Октябрьск, объектами внешнего транспорта, основными районами приложения труда, с объектами грузообразования, хранения и технического обслуживания автомобилей, с зонами отдыха, автомобильными дорогами общего пользования, а также с другими населёнными пунктами муниципальных образований Самарской области.

11.2.3. При градостроительном проектировании пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять, исходя из показателя уровня автомобилизации на расчётный срок, автомобилей на 1000 жителей (включая легковые автомобили, такси, ведомственные автомобили, грузовые автомобили, мотоциклы и мопеды). При расчёте показателя уровня автомобилизации города количество  легковых автомобилей на 1000 чел. следует принимать300-400.

При градостроительном проектировании уровень автомобилизации допускается увеличивать или уменьшать в зависимости от местных условий, при условии выполнения специального расчёта, но не более чем на 20 %.

Число автомобилей, прибывающих в город из других населённых пунктов муниципальных образований Самарской области и транзитных транспортных средств определяется специальным расчётом.

11.3. КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЧНО–ДОРОЖНОЙ СЕТИ

11.3.1. При градостроительном проектировании в целях обеспечения безопасной и устойчивой среды жизнедеятельности улично-дорожную сеть городского округа Октябрьск следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведённой в Таблице 11.1 Нормативов.

Классификация улично-дорожной сети

Таблица 11.1

| Категория дорог и улиц | Основное назначение улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки. Выходы на автомобильные дороги общего пользования, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. |
| Магистральные улицы: |
| Общегородского значения: |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и автомобильные дороги общего пользования. Пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. |
| Районного значения: |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы. |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района. |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. |
| улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта. |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков, набережных преимущественно для движения легковых автомобилей. |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов. |
| велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах или свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупных городах связь в пределах планировочных районов. |

11.3.2. При градостроительном проектировании критериями линейного развития магистральной улично-дорожной сети являются следующие качественные показатели:

обеспечение пешеходной доступности остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (центральная зона 300 - 400 м, срединная зона 400 - 500 м, периферийная зона 500 - 600 м);

создание условий возможно большей дифференциации магистральной сети на подсистему улиц с преимущественным движением средств общественного пассажирского транспорта и легковых автомобилей и подсистему дорог с преимущественным движением грузового и легкового автотранспорта;

обеспечении возможности быстрого перераспределения транспортных потоков при выключении из эксплуатации отдельных участков сети.

11.3.3. Расчётные показатели параметров улиц и дорог городского округа Октябрьск следует принимать по Таблице 11.2. Нормативов.

Таблица 11.2

| Категория дорог и улиц городских населённых пунктов | Расчетная скорость движения, кг/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2 – 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: - регулируемого движения районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | 80 70 50 | 3,50 3,50 4,00 | 4 – 8 2 – 4 2 | 400 250 125 | 50 40 40 | 3,0 2,25 3,00 |
| Улицы и дороги местного значения: улицы жилых и общественно-деловых зон улицы и дороги производственных зон парковые дороги | 40 30 50 40 | 3,00 3,00 3,50 3,00 | 2 – 3 * 2 2 – 4 2 | 90 50 90 75 | 70 80 60 80 | 1,5 1,5 1,5 - |
| Проезды: основные второстепенные | 40 30 | 3,00 3,50 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 1,0 0,75 |
| Пешеходные улицы: основные второстепенные | - - | 1,0 0,75 | по расчету То же | - - | 40 60 | по расчету То же |
| Велосипедные дорожки: обособленные изолированные дорожки для инвалидных колясок | 20 30 - | 1,50 1,50 1,2 – 1,5 | 1 – 2 2 – 4 по заданию | 30 50 - | 40 30 ** не превышать 50% | -площадки для разворота 1,4× 1,4 м |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей

** Допускается увеличивать продольный уклон до 100% с крутым рельефом на протяжении 12 м с промежутками вдоль спуска не менее, чем через 150 м

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог 50 – 75; магистральных улиц – 40 – 80; улиц и дорог местного значения 15 – 25. Ширина технической полосы, а также разделительных полос устанавливается по проекту с учетом обеспечения безопасности движения.

2. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

4. В городах с населением до 50 тыс.чел., а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

11.3.4. Расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц общегородского значения при организации на них непрерывного движения, до линии регулирования жилой застройки необходимо устанавливать на основании расчёта уровней шума в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП 23-03-2003. При невозможности обеспечения требуемого расстояния на территории жилой застройки, в том числе в помещениях жилых и общественных зданий должны применяться меры защиты от шума.

Показатель, определяющий при градостроительном проектировании расстояние от края основной проезжей части улиц различных категорий до линии регулирования жилой застройки принимается с учётом положений п.11.3.4.1. и п.11.3.4.2.

11.3.4.1. Расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц до линии регулирования жилой застройки следует принимать на основе расчета, с учетом интенсивности движения, но не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования технических регламентов, СНиП 23-03-2003 не менее 25 м;

11.3.4.2. Расстояние от края основной проезжей части улиц местного значения, основных или второстепенных проездов до линии регулирования застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

11.3.5. При градостроительном проектировании на нерегулируемых перекрестках и примыканиях дорог, улиц и проездов, а также пешеходных переходов необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон:

равнобедренного треугольника видимости для условий “транспорт – транспорт” при скорости движения транспортных средств 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40;

прямоугольного треугольника видимости для условий “пешеход – транспорт” при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч должны быть соответственно, м: 8 ×40 и 10 × 50.

В пределах треугольников видимости при градостроительном проектировании не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев, а также кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

11.3.6. При градостроительном проектировании ширину улиц и дорог в красных линиях, а также число полос движения на дорогах улиц следует определять путём расчёта в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны, но не менее:

показателей, указанных для городов и городских населённых пунктов –

в Таблице 11.2 Нормативов;

11.3.7. Показатель пропускной способности одной полосы движения проезжей части улицы следует определять по расчёту.

11.3.8. В целях обеспечения условий безопасной и устойчивой среды жизнедеятельности для населения при градостроительном проектировании на подходах магистральных улиц и дорог общегородского значения к пересечениям с регулируемым и саморегулируемым движением, как правило, следует предусматривать уширение проезжей части на одну полосу движения на расстоянии не менее 50 м от пересечения. Протяженность отгона должна составлять не менее 20 м.

При необходимости на магистральных улицах общегородского значения с регулируемым движением предусматриваются основные или второстепенные проезды шириной 7 м, а в случае движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5 м, в двух направлениях не менее 10,5 м.

11.3.9. При расчётах показателя интенсивности движения в условиях  улично-дорожной сети городского округа Октябрьск смешанного транспортного потока следует применять следующие коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю:

легковые автомобили	1,0

грузовые автомобили грузоподъёмностью, тонн:

2	1,5

6	2,0

8	2,5

14	3,0

свыше 14	3,5

автобусы	2,5

микроавтобусы	1,5

мотоциклы и мопеды	0,5

велосипеды	0,3

Примечания:

1. При промежуточных значениях грузоподъемности транспортных средств коэффициенты приведения следует определять интерполяцией.

2. Коэффициенты приведения для автобусов и специальных автомобилей следует принимать как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности.

11.3.10. Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих направлениях на основе данных экономических изысканий. При этом за расчетную надлежит принимать среднегодовую суточную интенсивность движения за последний год перспективного периода, а при наличии данных о часовой интенсивности движения - наибольшую часовую интенсивность, достигаемую (или превышаемую) в течение 50 ч. за последний год перспективного периода, выражаемую в единицах, приведенных к легковому автомобилю.

11.3.11. При суммарной интенсивности движения, не превышающей допустимый размер показателя транспортного потока для одной полосы в каждом направлении, при градостроительном проектировании ширину проезжей части магистральных улиц и дорог на первую очередь строительства, в малых городах и на расчетный срок, а также в стесненных условиях для организации двухстороннего автобусного движения - 9 м, с организацией «карманов» в местах остановок и сохранением резерва в виде боковой разделительной полосы для расширения проезжей части до нормативных параметров.

11.3.12. При градостроительном проектировании специализированных  автобусно-пешеходных улиц ширину проезжей части допускается уменьшать соответственно до 7 м при протяженности таких магистральных улиц не более 1,5 км, в соответствии с Приложением 4  «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

11.3.13.  При градостроительном проектировании проезжую часть улиц, дорог и проездов на горизонтальных кривых радиусом (по оси проезжей части) до 750 м следует уширять, в соответствии с показателями, приведёнными в         Таблице 11.3 Нормативов.

Таблица 11.3

| Радиусы кривых, м | от 500 до 750 | от 400 до 500 | от 300 до 400 | от 200 до 300 | от 150 до 200 | от 90 до 150 | от 50 до 90 | от 25 до 50 | от 15 до 25 | от 10 до 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уширение на каждую полосу движения | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |

11.3.14. В целях обеспечения условий безопасной и устойчивой среды жизнедеятельности при градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) для магистральных улиц и дорог должны быть предусмотрены краевые предохранительные полосы шириной, м:

магистральные улицы непрерывного движения			         0,75

магистральные улицы и дороги общегородского и

районного значения регулируемого движения					 0,5

Примечания:

1. В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устранять только на магистральных улицах непрерывного движения шириной 0,50 м.

2. В условиях, аналогичных в п. 11.3.11, краевые полосы допускается не устраивать.

11.3.15. Дополнительную полосу движения при градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск, как правило, следует предусматривать на подъемах магистральных улиц и дорог общегородского значения при продольном уклоне не более 40 ‰ и протяженности участка более     400 м, а также на участках, имеющих продольный уклон более 30 ‰ и протяженностью более 300 м. Длину участка перехода от двухполосной проезжей части к трехполосной и обратно следует принимать не менее 70 м.

11.3.16. Центральные разделительные полосы при градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск следует предусматривать следующей ширины:

на дорогах регулируемого движения, имеющих проезжую часть в            6 - 8 полос движения - 3 м.

На других магистральных улицах и дорогах допускается центральная разделительная полоса шириной до 2 м при условии ее устройства в уровне проезжей части и обозначения сплошной линией разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256-99.

11.3.17.  Устройство разворотов через центральную разделительную полосу дорог регулируемого движения при градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск допускается при ширине разделительной полосы в местах разворота не менее 6 м и не чаще чем через 500 м путем выделения специальной полосы для левоповоротного транспорта за счет общего пространства улиц и дорог в красных линиях и локального изменения траектории движения основного транспортного потока. При ширине разделительной полосы не менее 9 м устройство дополнительной полосы для поворачивающего транспорта обеспечивается за счет ее сужения.

Примечание: При наличии запаса не менее 15 % пропускной способности проезжей части магистральной улицы или дороги специальную полосу для левоповоротного транспорта допускается не устраивать.

11.3.18.  Ширину разделительных полос между элементами поперечного профиля улиц и дорог при градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск следует назначать с учетом размещения подземных коммуникаций, озеленения и снижения отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду, но не менее показателей, приведенных в Таблице 11.4 Нормативов.

Таблица 11.4

| Местоположение разделительной полосы | Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и дорог, м: |
| --- | --- |
|  | скоростного и непрерывного движения | регулируемого движения | местного значения | сельских поселений |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 6 | 3 | - | - |
| Между проезжей частью и велодорожкой | - | 3 | 1 | 1 |
| Между проезжей частью и тротуаром | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Между тротуаром и велодорожкой | - | 2 | - | - |

Примечания:

1. В стесненных условиях и при реконструкции допускается уменьшить ширину разделительной полосы между основной проезжей частью и местным проездом  на магистральных улицах регулируемого движения до 2 м.

2. В стесненных условиях на магистральных улицах, на улицах и дорогах местного значения допускается устройство тротуаров, прилегающих к проезжей части, при условии установки ограждений на магистральных улицах высотой 0,75 м.

11.3.19.  При градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск виражи устраиваются с учётом следующих показателей:

на улицах и дорогах регулируемого движения общегородского значения при радиусах менее 800 м.

На остальных улицах и дорогах виражи не устраиваются. Поперечный уклон проезжей части на виражах принимается в соответствии с Таблицей 11.5 Нормативов.

Таблица 11.5

| Радиусы горизонтальных кривых, м | Расчетная скорость движения, км/ч | Поперечный уклон проезжей части на виражах, ‰ |
| --- | --- | --- |
|  |  | основной | в районах с частым гололедом |
| 2000 – 1000 | 100 - 120 | 20 - 30 | 20 – 30 |
| 1000 – 800 | 70 - 100 | 30 - 40 | 30 – 40 |
| 800 – 700 | 60 - 90 | 30 - 40 | 30 – 40 |
| 700 – 600 | 50 - 80 | 40 - 50 | 40 |
| менее 600 | 40 - 70 | 50 | 40 |

Примечания:

1. На магистральных улицах общегородского значения поперечный уклон проезжей части на вираже следует проектировать не более 30 ‰.

2. В границах пересечений в одном уровне допускается не устраивать виражи на улицах и дорогах второстепенного значения, а по главным направлениям допускается снижать уклон виража до 20 ‰.

3. При проектировании виражей проезжей части улиц и дорог следует руководствоваться также требованиями СНиП 2.05.02-85*.

11.3.20. Для обеспечения плавности движения автомобиля при переходе с прямой на круговую кривую радиусом менее 2000 м при градостроительном проектировании следует применять переходные кривые, длины которых определяются согласно СНиП 2.05.02-85* в зависимости от расчетной скорости движения и радиуса горизонтальной кривой. Отгон виража производится на протяжении переходной кривой.

Примечание:

На подходах к перекресткам и в стесненных условиях допускается устройство круговых кривых без переходных. При этом для отгона виражей следует использовать прямые участки перед кривой протяженностью, установленной для переходной кривой.

11.3.21.  При градостроительном проектировании сети улиц и дорог города сопряжение криволинейных участков улиц и дорог осуществляется горизонтальными кривыми, радиусы которых и допустимые продольные уклоны следует принимать с учетом категории улиц и дорог и в зависимости от расчетной скорости движения согласно СНиП 2.07.01-89*.

В стесненных условиях (ценная городская территория и застройка), вызывающих увеличение объемов работ и стоимости строительства, допускается снижение основных параметров плана и продольного профиля улиц и дорог, включая проезжие части на искусственных сооружениях, до значений, указанных в Таблице 11.6 Нормативов.

11.3.22.  На подходах к пересечениям и примыканиям улиц и дорог, а также на участках с горизонтальными кривыми менее 250 м следует уменьшать наибольшие продольные уклоны на 10 ‰, а с горизонтальными кривыми менее 50 м и в районах с частыми гололедами - на 20 ‰. Протяженность подходов следует принимать не менее 50 м до стоп-линии или начала кривой съезда.

Таблица 11.6

| Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус кривых в плане, м | Радиус кривых, м: в продольном профиле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выпуклых | вогнутых |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 60 | 60 | 100 | 1500 | 500 |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 60 | 70 | 100 | 1500 | 500 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 50 | 80 | 90 | 1000 | 300 |
| пешеходно-транспортные | 40 | 60 | 60 | 600 | 200 |
| Улицы и дорога местного значения: |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 30 | 80 | 30 | 600 | 200 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 30 | 80 | 30 | 600 | 200 |
| парковые дороги | 30 | 80 | 30 | 600 | 200 |
| проезды | 20 | 80 | 30 | 600 | 200 |

11.3.23. Сопряжение участков улиц и дорог с различными продольными уклонами при градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск следует обеспечивать вертикальными кривыми, радиусы которых необходимо принимать с учетом алгебраической разности уклонов согласно  Таблице 11.7 Нормативов.

Таблица 11.7

| Категория улиц и дорог | Алгебраическая разность уклонов, ‰ | Наименьшие радиусы вертикальных кривых, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | выпуклых | вогнутых |
| Магистральные дороги: |  |  |  |
| регулируемого движения | 7 и более | 6000 | 1500 |
| Магистральные улицы: |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |
| районного значения | 10 и более | 4000 | 1000 |
| улицы и дороги местного значения | 15 и более | 2000 | 500 |

Примечание: При алгебраической разности уклонов менее указанных в          Таблице 11.7 Нормативов  сопряжение смежных участков осуществляется без применения вертикальных кривых.

11.3.24. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог при градостроительном проектировании следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается, поэтому при расчёте парковочных мест поворотные площадки не учитываются.

11.3.25. Основные и второстепенные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, при градостроительном проектировании не выделяются красными линиями улично-дорожной сети городского округа Октябрьск, обеспечивают транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, а также связь с улично-дорожной сетью города. Проезды должны примыкать к проезжим частям жилых улиц, магистральных улиц регулируемого движения.

В целях обеспечения безопасной и устойчивой среды жизнедеятельности при градостроительном проектировании примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрёстков. При этом до остановки общественного транспорта расстояние до перекрестков  должно быть не менее 20 м.

11.3.26.  При градостроительном проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, при градостроительном проектировании улиц и дорог допускается предусматривать полосы шириной    6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях при градостроительном проектировании следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м.

11.3.27. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, с учётом показателей, приведённых в Таблице 11.2 Нормативов.

11.3.28. Микрорайоны и кварталы с застройкой 5 этажей и выше, как правило, обслуживаются основными проездами (двухполосными), а с застройкой до 5 этажей – однополосными проездами, проектируемым с учётом показателей, приведённых в Таблице 11.2 Нормативов.

11.3.29. При градостроительном проектировании сети улиц и дорог городского округа Октябрьск на однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

11.3.30. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов при градостроительном проектировании допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

11.3.31  К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещённых с тротуарами и общей ширине не менее 4,2 м. В малоэтажной застройке (2-3 этажа) допускается устройство проездов, совмещённых с тротуарами и общей ширине не менее 3,5 м, при условии выполнения п.11.3.30 Нормативов.

# 11.4. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ

11.4.1. В целях обеспечения безопасной и устойчивой среды жизнедеятельности при градостроительном проектировании пересечений и примыканий улиц и дорог городского округа Октябрьск следует руководствоваться качественными и количественными показателями, приведёнными в настоящем Разделе Нормативов. Транспортные пересечения и примыкания следует проектировать в соответствии с категориями магистральных улиц и дорог, образующих транспортный узел, с учетом перспективной (на 15-й год эксплуатации) интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ В ОДНОМ УРОВНЕ

11.4.2. Пересечения и примыкания в одном уровне по организации и интенсивности движения транспорта и пешеходов при градостроительном проектировании улиц и дорог городского округа Октябрьск могут быть классифицированы в соответствии с показателями интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков согласно Таблице 11.8 Нормативов.

Расстояния между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах селитебной территории, как правило, должны быть не менее 500 м и не более 1500 м. Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог (проездов) местного значения к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения следует осуществлять на расстоянии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

Примечание: В районах реконструкции допускается уменьшить расстояние между пересечениями на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения до 300 м, а также предусматривать правоповоротные примыкания пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения непосредственно к основным проезжим частям улиц непрерывного движения, не имеющих местных и боковых проездов. Расстояния между такими примыканиями должно бить не менее 300 м при обязательном устройстве переходно-скоростных полос.

11.4.3. Регулируемые пересечения при градостроительном проектировании следует предусматривать в виде простых перекрестков без уширения проезжей части, если интенсивность поворотного движения не превышает двух автомобилей за цикл светофорного регулирования. При интенсивности поворотов от 100 до 300 авт./ч в одном направлении следует в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» применять транспортно-планировочные решения, обеспечивающие устройство дополнительных полос движения, зон накопления, отнесение левого поворота за перекресток либо удлинение перекрестка с устройством двух стоп-линий.

Таблица 11.8.

| Класс пересечения | Класс и категории пересекающихся улиц и дорог | Суммарная интенсивность входящих потоков, прив. ед./ч | Наибольшая интенсивность движения пешеходов на отдельном переходе, чел./ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулируемые | Магистральные улицы и дороги общегородского и районного значения | 800 - 4000 | до 3000 |
| Саморегулируемые | Магистральные улицы и дороги общегородского и районного значения | 300 - 2500 | до 500 |
| Нерегулируемые | Городские улицы и дороги местного значения | до 300 | до 150 |

11.4.4. Дополнительные полосы движения для правых поворотов и зоны накопления для левоповоротных потоков следует устраивать шириной, равной ширине полосы движения данной магистральной улицы и дороги протяженностью, определяемой интенсивностью движения, но не менее 30 м до стоп-линий. Отгоны при градостроительном проектировании улиц и дорог устраиваются на улицах и дорогах общегородского значения не менее 30 м, на улицах районного значения - не менее 20 м.

11.4.5. Саморегулируемые кольцевые пересечения следует устраивать при сравнительно одинаковой интенсивности движения на пересекающихся улицах и дорогах в виде площади с центральным островком в форме круга, а при преобладании движения транспорта в одном направлении с центральным островком в форме овала или вытянутого прямоугольника с расчетной длиной участков перестроения, обеспечивающей безопасность движения транспортных средств, но не менее 25 м (в соответствии с Рис.6 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», разработанных ЦНИП градостроительства Минстроя России в дополнение к СНиП 2.07.01-89* и регламентирующих правила проектирования транспортных и пешеходных путей сообщения в границах города).

11.4.6. Геометрические параметры кольцевых пересечений при градостроительном проектировании улиц и дорог следует принимать исходя из расчетной скорости и интенсивности движения транспорта на кольце в соответствии с Таблицей 11.9 Нормативов.

Таблица 11.9

| Расчетная скорость движения, км/ч | Радиус центрального островка, м | Ширина проезжей части кольца, м | Наибольшая пропускная способность участков слияния, ед./ч при скорости движения, км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 25 | 25 | 8,5 | 600 | - | - | - | - |
| 30 | 30 | 10 | 800 | - | - | - | - |
| 40 | 40 | 11,5 | 1000 | 1200 | - | - | - |
| 50 | 45 | 13 | 1200 | 1400 | 1600 | - | - |
| 60 | 50 | 14,5 | 1400 | 1600 | 1800 | - | - |
| 70 | 55 | 15,5 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 80 | 60 | 16 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1000 |

Примечание: Наименьший радиус поворота центрального островка следует устанавливать при наличии общественного пассажирского транспорта - 15 м, при его отсутствии - 12 м.

11.4.7. Ширину кольцевой проезжей части следует принимать исходя из расчетной нагрузки на полосу движения. При интенсивности движения, близкой к пропускной способности одной полосы, следует принимать на кольце две полосы движения. В целях обеспечения удобного и безопасного движения средств общественного транспорта (автобусов) при их интенсивности в сечении более 40 ед./ч. следует предусматривать специальную полосу для правого поворота шириной 4 м или пропуск автобусов через центральный островок. Наибольшая ширина кольцевой проезжей части не должна превышать четырех полос движения с учетом уширений на кривой согласно Таблице 11.2 Нормативов.

11.4.8.  Канализование транспортных, велосипедных и пешеходных потоков на пересечениях и примыканиях в одном уровне обеспечивается устройством островков, бортовыми ограждениями, разметкой и дорожными знаками в соответствии с действующими нормативными документами, Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, ГОСТ Р 51256-99. Направляющие островки, как правило, устраивают треугольной или каплевидной формы.

11.4.9. На регулируемых и саморегулируемых пересечениях при градостроительном проектировании улиц и дорог города пешеходные переходы, как правило, устраиваются по кратчайшим расстояниям на продолжении тротуаров при условии соблюдения треугольника видимости согласно СНиП 2.07.01-89* и пересечения пешеходами проезжей части за пределами кривой поворота (в соответствии с рис.7 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», разработанных ЦНИП градостроительства Минстроя России в дополнение к СНиП 2.07.01-89* и регламентирующих правила проектирования транспортных и пешеходных путей сообщения в границах населённых пунктов).

В стесненных условиях реконструкции при градостроительном проектировании улиц и дорог городского округа Октябрьск для организации пешеходного движения в зоне перекрестков допускается использовать пространство первых и вторых этажей зданий, ограничивающих расширение улиц до нормативных параметров. Ширину пешеходных переходов следует устанавливать исходя из следующих показателей:

количество пешеходов, пересекающих улицу за один цикл регулирования при плотности движения 0,5 чел./м2

плотность движения 0,5 чел./м2, но не менее 3 м.

11.5. ПЛОЩАДИ

11.5.1.  Площади в городах при градостроительном проектировании в зависимости от их назначения следует предусматривать  согласно классификации, приведённой в Таблице 11.10 Нормативов.

Таблица 11.10

| Площади | Назначение площади |
| --- | --- |
| Главные | Для пешеходных подходов к зданиям органов власти, общественных организаций и для проведения народных празднеств. |
| Приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.) | Для подъезда пассажирского транспорта и подхода посетителей к общественным зданиям и сооружениям; для размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей. |
| Транспортные и предмостные | Для распределения транспортных потоков по примыкающим улицам и дорогам, для размещения пересечений и примыканий улиц и дорог как в одном, так и в разных уровнях. |
| Вокзальные | Для подъезда к зданиям и сооружениям внешнего транспорта, для развязки движения транспорта и пешеходов в одном и разных уровнях, для размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей. |
| Многофункциональных транспортных узлов | Для размещения общественных зданий и сооружений пригородного и городского транспорта, подъездов и подходов к ним и для устройства пересадки пассажиров с одних видов транспорта на другие. |
| Предзаводские | Для подходов к проходным предприятий, для развязки движения и размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей. |
| Рыночные | Для организации движения, размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей. |

11.5.2. В случаях частичной или полной изоляции движения транспорта площади перед общественными зданиями и сооружениями при градостроительном проектировании могут проектироваться как пешеходные зоны при условии доступности остановок общественного транспорта и стоянок автомобилей, не далее 250 м.

## 11.6. ТРОТУАРЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОЖКИ,

## ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ

11.6.1. При градостроительном проектировании ширину тротуаров следует устанавливать с учетом показателей параметров и категорий улиц и дорог, приведённых в Таблице 11.1, Таблице 11.2 Нормативов, а также в зависимости от размеров пешеходного движения и размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев и т.п. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать по расчету и кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения, но не менее указанной в СНиП 2.07.01-89*.

Примечание: Тротуары для пешеходного движения в составе магистральных автомобильных дорог устраиваются только в зоне застройки, прилегающей к дороге. Вне застройки устраиваются технические тротуары вдоль борта проезжей части шириной 0,75 м.

11.6.2. Пропускную способность одной полосы пешеходного движения следует принимать с учетом назначения и месторасположения пешеходных путей, а также показателей, приведённых в Таблице 11.11 Нормативов.

Таблица 11.12

| Пешеходные пути | Плотность пешеходного движения, чел./м3 | Пропускная способность одной полосы движения, чел./ч |
| --- | --- | --- |
| Тротуары вдоль жилых зданий | 0,22 | 700 |
| Тротуары вдоль общественных зданий и сооружений | 0,27 | 800 |
| Тротуары, обособленные разделительными полосами | 0,2 | 600 |
| Пешеходные улицы и дороги | 0,16 | 500 |
| Пешеходные дорожки | 0,1 | 400 |
| Пешеходные переходы через проезжую часть | 0,4 | 1200 |
| Подземные пешеходные переходы | 0,5 | 2000 |

11.6.3. Велосипедные дорожки при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с  СНиП 2.07.01-89* на территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Показатель пропускной способности одной полосы движения велосипедной дорожки следует принимать - 300 велосипедов в час.

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ (ТОНЕЛИ)

11.6.4. В целях обеспечения безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, при градостроительном проектировании улиц и дорог городского округа Октябрьск, а также при необходимости в пересадочных узлах следует предусматривать подземные пешеходные переходы (тонели), соединяющие остановки общественного транспорта, входы в общественные здания и сооружения, а также прилегающую застройку.

11.6.5. Расположение пешеходных переходов в плане магистральных улиц и дорог при градостроительном проектировании следует определять с учетом требований СНиП 2.07.01-89*, интенсивности транспортного и пешеходного движения в пределах пересечения, определяемых расчетным               15-минутным потоком в час «пик». По капитальности городские пешеходные переходы относятся к I классу сооружений.

## 11.7. ОБУСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ

11.7.1. При градостроительном проектировании планировочные средства обустройства и оборудования улиц и дорог должны обеспечивать благоприятный и безопасный режим движения транспорта и пешеходов, возможность координации движения и взаимодействия различных видов транспорта, создавать условия дифференциации экспрессного и местного сообщения, а при необходимости и реверсивного движения.

Основными требованиями обустройства улиц являются соблюдение соответствия качества обустройства классу и категории улиц и дорог, показатели которых приведены в Таблице 11.1, Таблице 11.2 Нормативов, применение идентичных параметров элементов поперечного и продольного профилей, транспортных пересечений и примыканий в равноценных градостроительных условиях; взаимосвязь уровня обустройства улиц и дорог с прилегающей застройкой.

11.7.2.  Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают: выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещения и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99.

11.7.3.  Для упорядочения движения транспорта и обеспечения безопасности пешеходов при градостроительном проектировании улиц и дорог городского округа Октябрьск на пересечениях и переходах устраиваются направляющие островки и островки безопасности. Форма и размеры направляющих островков, как правило, определяются схемой организации движения транспорта, допустимыми радиусами поворотов и условиями видимости границ островка.

Островки, обеспечивающие безопасность пешеходного движения, устраиваются при ширине проезжей части более 15 м, равными ширине центральной разделительной полосы. При отсутствии разделительной полосы островки безопасности шириной не менее 2 м могут устраиваться за счет уменьшения полосы движения до 3,25 м на магистральных улицах и дорогах общегородского значения и до 3 м на магистральных улицах и дорогах районного значения, а также за счет полос озеленения и тротуаров. В случае расширения проезжей части в сторону красных линий длина участка расширения принимается не менее 40 м. Наименьший радиус закругления защитных элементов островков принимается 1 м.

11.7.4. Опоры светильников следует проектировать за пределами проезжей части с учетом категории улиц и дорог на расстоянии от внешней грани бордюрного камня или края предохранительной полосы до оси опоры не менее следующих показателей, м:

улицы и дороги местного значения                                    0,75

магистральные улицы и дороги

регулируемого  движения                        			       1,0

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции, а также при использовании опор для подвески контактной сети на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения допускается уменьшить указанное расстояние до 0,75 м.

## ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

11.7.5. К основным искусственным сооружениям, предусматриваемым при градостроительном проектировании  на улицах и дорогах, относятся мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и др.

При градостроительном проектировании при размещении искусственных сооружений на улицах и дорогах городского округа Октябрьск  следует учитывать градостроительные и архитектурные требования, природно-климатические и грунтово-гидрологические условия, а также возможности перспективного изменения размеров движения транспорта и пешеходов.

11.7.6. Элементы поперечного профиля на мостах, путепроводах, тоннелях, эстакадах и других искусственных сооружениях, как правило, должны быть такими же, как элементы поперечного профиля пропускаемых улиц и дорог, показатели которых приведены в Таблице 11.1, Таблице 11.2 Нормативов.

На участках искусственных сооружений в виде исключения допускается сужение разделительной полосы и тротуаров

В тех случаях, когда улица или дорога не имеет разделительной полосы, а решение искусственного сооружения предусматривает размещение опоры между проезжими частями на улице, подходящей к искусственному сооружению, необходимо предусматривать уширение для размещения разделительной полосы.

Расширение и сужение проезжей части на искусственных сооружениях должно сопрягаться с проезжей частью улиц и дорог плавными кривыми на участке длиной не менее 100 м до искусственного сооружения, а также радиусами, установленными для данной категории улицы или дороги.

11.7.7. Ширина тротуаров на искусственных сооружениях может быть уменьшена относительно ширины на пропускаемых улицах или тротуары могут быть исключены совсем при соответствующих обоснованиях. В этом случае должен быть предусмотрен служебный тротуар шириной 1 м (в стесненных условиях 0,75 м).

На дорогах регулируемого движения, на участках искусственных сооружений, когда это возможно, следует предусматривать движение пешеходов по отдельным трассам вне искусственных сооружений. При устройстве тротуаров на искусственных сооружениях к ним должны быть устроены лестничные сходы в створе пересекающихся улиц.

11.7.8. В транспортных тоннелях, как правило, пешеходное движение не проектируется. Обязательным является устройство служебных тротуаров шириной 0,75 - 1 м (в особо стесненных условиях 0,5 м).

11.8. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА

11.8.1. При градостроительном проектировании  проектирование системы общественного пассажирского транспорта городского округа Октябрьск  должна обеспечивать функциональную целостность и транспортную доступность всех основных структурных элементов территории городского округа Октябрьск с учётом перспектив его пространственного развития в условиях транспортной инфраструктуры Самарской области. При разработке транспортной схемы проекта генерального плана городского округа Октябрьск,  проектов организации транспортного обслуживания города следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений постоянного и временного населения города, а также ежедневных мигрантов из других населенных пунктов.

11.8.2. Показатель времени передвижения пассажиропотоков, принимаемый при расчёте времени на пересадку пассажиров в пересадочных узлах, независимо от времени ожидания транспорта, не должно превышать 5 мин.

11.8.3. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) при градостроительном проектировании определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок:

для обычных видов наземного транспорта - 4 чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона;

11.8.4. При градостроительном проектировании улиц и дорог городского округа Октябрьск линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ И ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

11.8.5. Показатель доступности остановок общественного пассажирского транспорта при градостроительном проектировании следует принимать, как правило,  расстоянием не более 500 м:

в общегородском центре от объектов массового посещения должна быть не более 250 м;

в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий;

в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

Примечание: В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена   - до 800 м.

11.8.6. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта при градостроительном проектировании улиц и дорог в пределах территории городского округа Октябрьск следует принимать:

для автобусов 400-600 м;

электрифицированных железных дорог - 1500-2000 м.

11.8.7. На магистральных улицах с проезжей частью в одну-две полосы в одном направлении при интервалах движения средств общественного транспорта менее 3 мин. остановочные площадки при градостроительном проектировании следует размещать в уширениях проезжей части, так называемых «карманах». Ширина остановочной площадки принимается 3 - 3,5 м, протяженность отгонов 20 - 30 м, протяженностью прямого участка не более 40 м.

11.8.8. Посадочные площадки следует размещать в пределах разделительной полосы или тротуара. Ширину посадочной площадки следует принимать в зависимости от расчетного числа входящих и выходящих на остановке пассажиров и, исходя из нормы 0,5 м2 на одного человека, но не менее 1,5 м.

11.8.9. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта.

Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать:

при общей частоте движения не более 30 ед. в час - 30 м,

при частоте движения от 30 до 50 ед. в час - на 10 м более длины двух единиц подвижного состава особо большой вместимости.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 1,5 м. Для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5,0 м. Ближайшая грань павильона для пассажиров должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

11.8.10. Остановочные площадки автобусов, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м.

Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус.

Размещение остановочных площадок автобусов и троллейбусов перед перекрестками допускается на расстоянии не менее 40 м до стоп-линий при наличии специальной (полной или укороченной) полосы движения или, при соответствующем обосновании, для обеспечения удобной пересадки пассажиров между пересекающимися транспортными линиями. Отгон дополнительной полосы принимается 20 - 30 м, ширина полосы 3 - 3,5 м.

11.8.11. Автобусные остановки  и площадки отдыха вне пределов городского округа Октябрьск, их размещение и вместимость при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с расчётом, а также требованиями СНиП 2.05.02-85*.

11.9. СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

11.9.1.  При градостроительном проектировании обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей следует рассчитывать исходя из показателя обеспеченности - не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности - не более 800 м, при реконструкции или в условиях неблагоприятной гидрогеологической обстановки - не более 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы                                                                                                25

промышленные и коммунально-складские зоны (районы)                       25

общегородские и специализированные центры                                           5

зоны массового кратковременного отдыха                                                 15

Примечания:

1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15 % парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами жилых и общественно-деловых территориальных  зон городского округа Октябрьск.

2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски                     	 0,5

мотоциклы и мотороллеры без колясок                                                  0,25

мопеды и велосипеды                                                                                   0,1

3. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

В жилых зонах необходимо предусматривать открытые стоянки для постоянного и временного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, из расчета 1 машино-место  на семью, где есть инвалид.

При расчёте парковочных мест, выполняемом при градостроительном проектировании на проектируемых автостоянках и в местах парковки транспортных средств следует выделять не менее 10 процентов мест (но не менее одного места), а около учреждений, связанных с восстановлением опорно-двигательных функций, - не менее 20 процентов мест, наиболее удобных для въезда, выезда и парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Места, предназначенные для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов должны предусматриваться как возле жилых зданий, так  и около общественных зданий и сооружений, предприятий обслуживания, мест отдыха, вблизи объектов производственного назначения.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для маломобильных групп населения.

На открытых стоянках возле общественных, производственных зданий и сооружений, посещаемых инвалидами, необходимо предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки для специализированного автотранспорта,  обслуживающего  инвалидов,  на расстоянии не более 60 м от входов в эти здания и  сооружения.

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование.

Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с Приложением 5.

11.9.2. При градостроительном проектировании гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов», а также в соответствии с положениями СНиП 2.08.01-89* и СНиП 2.08.02-89*.

11.9.3. Показатель, определяющий расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей, следует принимать, м, не более:

до входов в жилые дома                                                                              100

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных

учреждений торговли и общественного питания                                     150

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и

административных зданий                                                                          250

до входов в парки, на выставки и стадионы                                             400

11.9.4. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно машино-место для гаражей:

| одноэтажных | 30 |
| --- | --- |
| двухэтажных | 20 |
| трехэтажных | 14 |
| четырехэтажных | 12 |
| пятиэтажных | 10 |
| наземных стоянок | 25 |

11.9.5. Наименьшее расстояние до въездов в гаражи и выездов из них при градостроительном проектировании следует принимать:

от перекрестков магистральных улиц - 50 м;

улиц местного значения – 20 м;

от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.

Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.

11.9.6. В целях обеспечения комфортной среды  жизнедеятельности  населения расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа при градостроительном проектировании следует принимать по СНиП 2.07.01-89*, в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов»,  не менее указанных в Таблице  11.13 Нормативов.

Таблица 11.13

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей | от станций технического обслуживания при числе постов |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

Примечания:

1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи и открытые стоянки для хранений легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные                        расстояния допускается принимать по интерполяции.

6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

11.9.7.  При градостроительном проектировании размещение АЗС и определение её мощности (число заправок в сутки) должно производиться на основе экономических и статистических изысканий, из расчёта применяемого оборудования, в соответствии с техническими регламентами, требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов», с учётом противопожарных, санитарных и экологических требований, а также в целях обеспечения безопасной и комфортной среды жизнедеятельности населения, при условии обоснования возможности устройства выезда и въезда на территорию АЗС, в том числе пропускной способности организуемых въездов и выездов с примыкающих(ей) улиц(ы).

11.9.8. При градостроительном проектировании расчёт обеспеченности проектируемой  территории АЗС следует предусматривать из расчета на 1200 легковых автомобилей одна топливораздаточная колонка, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

##### на 2 колонки …………….  0,1

на 5 колонок ……………. 0,2

на 7 колонок ……………. 0,3

на 9 колонок ……………..0,35

на 11 колонок ……………0,4

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого и газообразного топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ - интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».Минимальные противопожарные расстояния от АЗС до объектов, к ней не относящихся, принимаются в соответствии с требованиями НПБ 111-98*.

При градостроительном проектировании в комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения сопутствующего сервиса для обслуживания легковых автомобилей.

11.9.9. В жилых зонах и зонах рекреационного назначения в целях обеспечения комфортной среды жизнедеятельности при градостроительном проектировании не допускается размещать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей и автобусов, не связанных с обслуживанием этих зон, а также автозаправочные станции для грузовых автомобилей.

11.9.10. При градостроительном проектировании в производственных зонах, зонах внешнего транспорта и инженерной инфраструктуры размеры земельных участков гаражей ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей следует принимать с учётом показателей Приложения 6, в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

11.9.11. Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их земельных участков) до жилых домов и общественных зданий при градостроительном проектировании следует принимать:

грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта  - 100 м;

легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих гражданам, и автобусов - 50 м.

11.9.12. Расстояния от ТЗП до зданий и сооружений других предприятий следует принимать по СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

11.9.13. Расстояние от площадок поста слива СНГ (сжиженный нефтяной газ – пропан-бутан) или поста выпуска СПГ (сжатый природный газ - метан) до зданий и сооружений следует принимать по Таблице 11.14 Нормативов,  от передвижных газозаправщиков - по СНиП 42-01-2002.

Таблица 11.14

| Здания и сооружения | Расстояния от площадок поста слива СНГ или выпуска СПГ, не менее, м |
| --- | --- |
|  | Навес поста слива СНГ или выпуска СПГ | Подземные резервуары СПГ при единичной емкости 25 м3 и общей емкости до 50 м3 | Подземные резервуары СНГ при единичной емкости до 5 м3 и общей емкости до 10 м3 |
| Общественные здания и сооружения | 30 | 40 | 15 |
| Жилые дома | 20 | 40 | 10 |
| Производственные, административные и бытовые здания | 20 | 40 | 8 |
| Навес поста слива СНГ или выпуска СПГ | - | 10 | 10 |
| Открытая стоянка автомобилей | 20 | 20 | 8 |

11.9.14. Расстояния от открытых площадок и от навесов, предназначенных для хранения и ожидания подвижного состава, до зданий и сооружений предприятия по обслуживанию автомобилей, промышленных и других организаций следует принимать:

для производственных зданий и сооружений:

I, II, IIIa (с нулевым пределом распространения огня ограждающих конструкций стен и покрытий) степени огнестойкости со стороны стен без проемов - не нормируется;

то же со стороны стен с проемами - не менее 9 м;

III и IIIa степени огнестойкости со стороны стен без проемов - не менее 6 м;

то же со стороны стен с проемами - не менее 12 м;

IIIб, IV, IVa и V степени огнестойкости независимо от наличия проемов - не менее 15 м;

для административных и бытовых зданий:

I и II степени огнестойкости - не менее 9 м;

других степеней огнестойкости - не менее 15 м;

для контейнерных площадок грузовых автостанций:

с металлическими контейнерами - не менее 12 м;

с деревянными контейнерами или с оборудованием в горючей упаковке - не менее 15 м.

11.9.15. Расстояние от площадок и навесов для хранения и ожидания подвижного состава до жилых и общественных зданий должно приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Расстояния между группами автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов, а также до площадок для хранения других автомобилей должны быть не менее 12 м.

Расстояния от площадок хранения автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов до зданий и сооружений предприятия следует принимать по СНиП II-89-80* применительно к складам ЛВЖ, а до административных и бытовых зданий и контейнерных площадок не менее 50 м.

11.9.16. Показатель обеспеченности проектируемой территории числом спальных мест (вместимость) в транзитных мотелях и кемпингах, размещаемых за пределами городского округа Октябрьск, при градостроительном проектировании следует принимать с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных и международных перевозок. Расстояние между мотелями и кемпингами следует принимать не более 500 км.

Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли.

11.9.17. Размещение за пределами городского округа Октябрьск  зданий и сооружений автомобильного сервиса, а также соответствующих зданий и сооружений, предназначенных для организации служб по содержанию и ремонту автомобильных дорог, обслуживанию грузовых и пассажирских перевозок и участников движения, при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов», СНиП 2.05.02-85*.

12. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Новые и реконструируемые системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения при градостроительном проектировании следует проектировать с учётом требований действующих нормативных документов.

12.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

12.1.1. В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности населения проекты водоснабжения при градостроительном проектировании, как правило, следует разрабатывать одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

12.1.2. Основные технические решения, принимаемые в проектах градостроительного проектирования, и очередность их осуществления, как правило, должны обосновываться сравнением показателей возможных вариантов.

12.1.3. При градостроительном проектировании территории городского округа Октябрьск все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения.

12.1.4. Градостроительное проектирование систем водоснабжения городского округа Октябрьск  (вновь строящихся и реконструируемых) следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* с учётом водосберегающих мероприятий.

Для территорий городского округа Октябрьск застройкой усадебного типа при градостроительном проектировании систем водоснабжения следует учитывать потребности в водоснабжении на полив приусадебных участков и на поение домашних животных и птицы в соответствии с требованиями ВНТП-Н-97.

12.1.5. При разработке разделов водоснабжения в документах территориального планирования и документации по планировке территории, удельное среднесуточное (за год) водопотребление допускается принимать в соответствии с показателями, приведёнными в Таблице 12.1 Нормативов.

# Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

Таблица 12.1

| Водопотребитель | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в населённых пунктах, л/сут. |
| --- | --- |
| Города и населенные пункты городского типа | 350 |

Примечания:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, поливку улиц и зелёных насаждений.

12.1.6.  Расчёт и выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при градостроительном проектировании производится на основе гигиенических требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, источника производственного водоснабжения – в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству воды предприятиями.

12.1.7.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и объектов систем водоснабжения при градостроительном проектировании устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

12.1.8. Размеры земельных участков для станций очистки воды устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

12.2 	КАНАЛИЗАЦИЯ

12.2.1. В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности населения проекты канализации при градостроительном проектировании, как правило, следует разрабатывать одновременно с проектами водоснабжения.

12.2.2. Проектирование систем канализации городского округа Октябрьск при градостроительном проектировании следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

12.2.3. На территории малоэтажной застройки в городском округе Октябрьск при градостроительном проектировании, в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности  необходимо предусматривать систему централизованной канализации.

12.2.4. Проектирование систем дождевой канализации при градостроительном проектировании следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты». – М.: ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006.

12.2.5. Условия отведения очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

12.2.6 Санитарно-защитные зоны от объектов систем канализации до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения при градостроительном проектировании следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03.

12.2.7 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

12.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

12.3.1. Количество образующихся бытовых отходов определяется по расчету. Расчёт количества бытовых отходов основывается на применении утверждённых в установленном порядке нормативных документов по образованию (накоплению) отходов, при градостроительном проектировании допускается применять показатели, приведённые в Приложении 8.

Санитарная защитная зона предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами определяется в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также иными нормативными и нормативными правовыми актами в данной области и регулирующими отношения в указанной сфере деятельности.

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами следует принимать в соответствии нормами, устанавливаемыми действующими нормативными документами.

12.4. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И СРЕДСТВА СВЯЗИ

12.4.1. При градостроительном проектировании расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

При укрупнённом расчёте, выполняемом при градостроительном проектировании территорий муниципальных образований, следует принимать укрупненные показатели электропотребления, приведённые в Приложении 9.

Определение расчётных показателей при определении потребляемой присоединённой мощности и расходов электроэнергии присоединёнными потребителями осуществляется в соответствии с РД 34.20.185-94 и изменениями к нему (Приказ Минтопэнерго от 29.06.99 № 213).

Расчет удельной электрической нагрузки квартир жилых зданий, коттеджей при градостроительном проектировании следует осуществлять, применяя показатели, приведенные в Приложении 10.

Коэффициенты спроса лифтовых установок жилых домов и электродвигателей санитарно-технических устройств при градостроительном проектировании следует принимать в соответствии с показателями, приведенными в    Приложении 10.

12.4.2. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше при градостроительном проектировании допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон, в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

При градостроительном проектировании следует предусматривать размещение подстанций 110 кВ, а также размещение распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10 (6)-20 кВ для электроснабжения вновь строящихся жилых домов и общественных зданий, а также резервирование технических полос для прокладки силовых кабельных линий.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах черты городского округа Октябрьск, за исключением резервных территорий.

12.4.3. При градостроительном проектировании размещение отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ мощностью каждого до 1600 кВА следует предусматривать при  соблюдении расстояния от них до окон жилых домов и общественных зданий не менее 10 м, а до зданий лечебно – профилактических учреждений - не менее 15 м.

12.4.4. Теплоснабжение города при градостроительном проектировании следует  предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой (программой комплексного развития системы теплоснабжения) с учетом экономически обоснованных  мер по энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных  источников  теплоснабжения, с учётом показателей приведённых в Таблице 12.2.

Удельный расход тепловой энергии системой отопления здания,

кВт.ч/ кв.м , за отопительный период.

Таблица 12.2

| Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- |
|  | 1-3 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10 и более |
|  |  | Этажность зданий: |  |  |
| жилые | 186 | 150 | 127 | 110 |
| общеобразовательные, лечебные учреждения | 203 | 191 | 180 |  |
| дошкольные учреждения | 284 | — | — | — |

Промежуточные значения следует определять путем линейной интерполяции.

При присоединении местных систем отопления  вентиляции по независимой схеме через теплообменник расчетную температуру воды в обратном трубопроводе тепловой сети после теплообменника принимают на 10(С выше расчетной температуры воды в обратном трубопроводе, идущем от систем отопления и вентиляции.

| t (C | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 2,05 | 1,67 | 1,75 | 1,29 | 1,17 | 1,08 | 1,00 |  |  |  |  |  |

Многоквартирные  дома или жилые дома

до 1999 года постройки включительно

| Количество этажей | Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома Гкал на квадратный метр в месяц |
| --- | --- |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93 |
| 10 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 11 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 12 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 |
| 13 | 49 | 58 | 62 | 68 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 90 |
| 14 | 49 | 58 | 63 | 69 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 |
| 15 | 51 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| 16 и более | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 |

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 4-5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 6-7 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 9 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 10 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 11 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 12 и более | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

| Наименование зданий | Температура внутреннего воздуха, (C |
| --- | --- |
| Гостиницы, общежития, административные здания | 18-20 |
| Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | 20 |
| Высшие и средние специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры | 16 |
| Театры, магазины, пожарные депо | 15 |
| Кинотеатры | 14 |
| Гаражи | 10 |
| Бани | 25 |

Примечание. Внутренняя температура воздуха принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания населения.

| Здания | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30(С, Вт/(м3((С)[ккал/( м3(ч((С) |
| --- | --- | --- |
| Административные здания, главные конторы | До 5 5,01-10 10-15 Более 15 | 0,500(0,43) 0,442(0,38) 0,407(0,35) 0,372(0,32) |
| Клубы | До 5 5,01-10 Более 10 | 0,430(0,37) 0,384(0,33) 0,349(0,30) |
| Кинотеатры | До 5 5,01-10 Более 10 | 0,419(0,36) 0,372(0,32) 0,349(0,30) |
| Театры | До 10 10,01-15 15,01-20 20,01-30 Более 30 | 0,337(0,29) 0,314(0,29) 0,256(0,22) 0,233(0,20) 0,209(0,18) |

12.4.5. При градостроительном проектировании котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории  производственных  зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-духквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении экологических, санитарно - гигиенических, а также противопожарных требований.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать в соответствии с показателями, приведёнными в Приложении 7.

12.4.6. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования при градостроительном проектировании следует осуществлять в соответствии с требованиями отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и иных объектов».

12.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

12.5.1. Градостроительное проектирование новых и реконструкцию действующих газораспределительных систем осуществляют в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской Федерации в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Нормативной базой для проектирования газоснабжения являются СНиП 42-01-2002 и СНиП 2.05.06-85*.

Газораспределительные станции магистральных газопроводов при градостроительном проектировании следует размещать за границей городского округа Октябрьск в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06 – 85*. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения при градостроительном проектировании следует принимать согласно СНиП 42-01-2002, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

12.5.2. По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с Таблицей 12.3 Нормативов.

Классификация газопроводов по давлению газа

Таблица 12.3

| Классификация газопроводов по давлению | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего | – « – | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого | – « – | До 0,005 включительно |

Газоснабжение жилых зданий при градостроительном проектировании дополнительно регламентируется СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СП 31-106-2002, СП 41-108-2004.

В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.

При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов при градостроительном проектировании к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания при условии выполнения требований согласно СанПиН 2.1.2.1002-00.

| Потребители газа | Давление газа, МПа |
| --- | --- |
| 1. | Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства | 1,2 |
| 2. | Производственные здания прочие | 0,6 |
| 3. | Бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания | 0,3 |
| 4. | Административные здания | 0,005 |
| 5. | Котельные: |  |
|  | отдельно стоящие на территории производственных предприятий | 1,2 |
|  | то же на территории поселений | 0,6 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий | 0,6 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий | 0,3 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий | 0,005 |
| 6. | Общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования требованиями СНиП 2.08.02 не допускается) и складские | 0,005 |
| 7. | Жилые здания | 0,003 |

12.5.3. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ). При градостроительном проектировании ГРП следует размещать:

отдельно стоящими;

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

12.6. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

12.6.1. При градостроительном проектировании инженерные сети следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений и иных действующих нормативных документов.

12.6.2. Подземные инженерные сети при градостроительном проектировании следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц  и  дорог  под тротуарами  или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией  и линией застройки  следует .размещать  газовые  сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые,  связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей  водопровода по обеим сторонам улиц.

При градостроительном проектировании, в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

12.6.3. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) при градостроительном проектировании следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых, напряжением до 10 кВ) - свыше 10, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

Совместная прокладка газо - и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) при градостроительном проектировании допускается при диаметре тепловых сетей  от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) при градостроительном проектировании необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со СНиП 2.01.01 - 82; СНиП 2.04.02 – 84*, СНиП 41-02-2003.

Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

12.6.4. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с показателями, приведёнными в Таблице 14 СНиП 2.07.01- 89*.

12.6.5. Расстояние по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями  при  их параллельном  размещении при градостроительном проектировании следует принимать в соответствии с показателями, приведёнными в Таблице 15 СНиП 2.07.01-89*, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м показатели расстояний, указанные в    Таблице 15 СНиП 2.07.01-89*, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями                  СНиП  II - 89 -80.

12.6.6. Магистральные трубопроводы при градостроительном проектировании следует прокладывать в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и  иных  объектов»:

за пределами территорий города в соответствии со  СНиП 2.05.06 – 85*;

для нефтепродуктов, прокладываемых  на  территории  города, следует руководствоваться СНиП 2.05.13 - 90.

12.6.7. На территории города при градостроительном проектировании запрещается прокладка газопроводов условным диаметром свыше 600 мм при давлении газа свыше   0,6   МПа  до  1,2   МПа.

12.6.8. Водоотводные системы и сооружения улиц и дорог городского округа Октябрьск предназначены для сбора и транспортировки поверхностного стока с прилегающих территорий и непосредственно с улично-дорожной сети, включая отвод дождевых и талых вод, прием и удаление вод от полива улиц, из сбросных систем водопропускных коммуникаций и сооружений, городских дренажных систем мелкого заложения, производственных вод, допускаемых к спуску без специальной очистки или после пропуска через очистные сооружения, удаление вод от мойки транспортных средств с необходимой очисткой.

Параметры водоотводных сооружений при градостроительном проектировании определяются по расходам частой повторяемости с учетом обеспечения полного отвода расчетного расхода и проверки на расходы редкой повторяемости в соответствии с СНиП 2.04.03-85.

12.6.9. Водоотводные сооружения на участках улично-дорожной сети проектируется в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*.

12.6.10. Дополнительные требования к водоотводным системам и сооружениям в особых природных и климатических условиях (посадочные грунты, подрабатываемые территории и т.д.) определяются согласно                  СНиП 2.04.03-85.

13. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

13.1. Мероприятия инженерной защиты территории городских округов и поселений при градостроительном проектировании должны соответствовать СНиП 2.06.15-85 и быть достаточными для обеспечения их устойчивого функционирования и развития.

13.2. При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

13.3. На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

озелененных  территорий  - не менее 1 м;

капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

13.4. Территории городского округа, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003. Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство набережных, съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учетом планируемых планирововчных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

13.5. На земельных участках с проявлением карстово - суффозионных процессов должны предусматриваться мероприятия по защите от  воздействия подземных вод.

13.6. На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусматривать мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

13.7. На земельных участках, подверженных оползневым процессам, при градостроительном проектировании необходимо предусматривать противооползневые мероприятия. В оползневых зонах не допускается строительство градирен, бань, водоразборных колонок и других сооружений, предусматривающих в процессе эксплуатации  технологические процессы с большим расходом  воды.

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании и территориальном планировании устанавливаются техническими регламентами,  соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области.

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории городского округа Октябрьск должна быть обеспечена приоритетность охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья и формирования безопасной среды обитания населения городского округа Октябрьск.

14.1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

14.1.1. Развитие территории городского округа Октябрьск в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области следует предусматривать на основе утвержденных в установленном порядке документов территориального планирования городского округа Октябрьск.

14.1.2. При градостроительном проектировании территорий, в границах которых расположены особо охраняемые природные территории, следует обеспечивать соблюдение требований Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях».

14.1.3. Градостроительное проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий регулируется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области.

14.1.4. В целях формирования безопасной и комфортной среды обитания населения Самарской области вокруг особо охраняемых природных территорий необходимо создание охранных зон с ограниченным режимом природопользования шириной, км, не менее:

при примыкании к производственным зонам                                          - 5;

при примыкании к жилым и деловым зонам общественно-городских населённых пунктов 								           	- 3.

14.1.5. В целях обеспечения качественных показателей устойчивой среды жизнедеятельности при осуществлении территориального планирования и градостроительного проектирования  на территории городского округа Октябрьск:

учитывать необходимость максимального сохранения участков леса;

предусматривать сохранение экологического каркаса в части сохранения буферных зелёных зон городского округа.

14.1.6. При градостроительном проектировании городского округа Октябрьск необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими санитарными нормами, в том числе в соответствии с требованиями, изложенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов» и предусматривать:

градостроительные мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование (величина допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве следует устанавливать в соответствии с СанПиН 42-128-4433-87);

градостроительные мероприятия по защите водных объектов, которые  необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке.

14.1.7. При градостроительном проектировании городского округа Октябрьск:

размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Водным кодексом  Российской Федерации;

размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

размещение жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, как правило, следует предусматривать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населённых пунктов поселений. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СНиП 2.04.03-85, а также Правил охраны поверхностных вод;

площадь водного зеркала и пляжей водоемов следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02- 80.

14.1.8. При планировке городского округа Октябрьск необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и установление прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водных объектов в соответствии с действующим законодательством должны предусматриваться природоохранные мероприятия.

14.1.9. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их  снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с санитарными нормами и правилами и иными нормативными документами, в том числе со СНиП  23-03-2003.

14.1.10. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных  виброгасящих материалов и конструкций.

# 14.2. УЛУЧШЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА

14.2.1. При  градостроительном проектировании городского округа Октябрьск следует  предусматривать  мероприятия по улучшению микроклиматических условий городского округа (обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха, защита от ветра, обеспечение проветривания  территорий,  оптимизация  температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.)

14.2.2. В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах при градостроительном проектировании следует предусматривать необходимые градостроительные и технологические мероприятия по снижению уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон, определяемых в соответствии с требованиями, изложенными в                          СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов».

14.2.3. В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности градостроительное проектирование жилых, общественно-деловых, и рекреационных зон следует предусматривать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны  ветров преобладающего по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

14.2.4. Размещение и ориентация жилых и общественных зданий при осуществлении градостроительного проектирования должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с Санитарными нормами и правилами обеспечения нормативных показателей инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, а также в соответствии с требованиями технических регламентов. Расчет инсоляции и освещенности осуществляется на основании расчёта, приведённого в СНиП 23-05-95.

14.2.5. При градостроительном проектировании необходимо предусматривать градостроительные меры по защите от избыточного ультрафиолета путем озеленения и обводнения проектируемых территорий, используемых в рекреационных целях.

- СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

15.1. Требования сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании и территориальном планировании, устанавливаются соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области.

Градостроительное проектирование территорий исторических поселений городского округа Октябрьск, на территории которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, вновь выявленные объекты культурного наследия) следует осуществлять, соблюдая требования законодательства в области охраны и использования памятников истории и культуры по сохранению, восстановлению и защите объектов исторического и культурного наследия.

15.2. Расстояния от памятников истории и культуры до вновь проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии  со СНиП 2.07.01-89*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объект градостроительного нормирования – планируемый к размещению, проектируемый, строящийся, реконструируемый объект или объекты недвижимости (объекты жилой застройки: дом (домовладение), группа домов; объект или объекты социального, бытового, коммунального обслуживания; объект или объекты производственного назначения; объект или объекты регионального или местного значения и т.д.), размещаемый или размещаемые (планируемый или планируемые к размещению) в границах элементов планировочной структуры территории застройки городского округа Октябрьск.

Многоэтажный (малоэтажный, среднеэтажный) высококомфортный тип жилья – частный жилой дом и (или) квартира в жилом доме, обеспеченная собственными вертикальными коммуникациями и отдельным входом (или входами) при расчётной норме обеспеченности жилой площадью 60 кв.м и более на человека, с числом комнат, которое определяется расчётом, не менее (n +2) и более, где n – это количество проживающих (ограничение количества квартир в элитном жилом доме в обязательном порядке определяется заданием на проектирование). Не менее 2-х санитарных узлов на квартиру. Обязательно наличие подземного гаража, обеспеченного собственными вертикальными коммуникациями, в том числе лифтом при высоте дома выше четырёх этажей. Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается не менее        1 машиноместа на квартиру. Строительство осуществляется по индивидуальному архитектурному проекту на основе новейших строительных технологий, с применением экологически чистых материалов. Планировка квартир предусматривает многоуровневое решение, полный состав инженерного оборудования, включая кондиционирование, спутниковые, сетевые информационные системы, автоматическое поддержание заданного режима микроклимата (тип жилья повышенного энергопотребления). Обеспечение охраны дома и (или) квартиры (внутри и снаружи), а также оснащение охранной сигнализацией и приборами видеонаблюдения.

Престижный  тип жилья - индивидуальные, частные жилые дома (квартиры) повышенной комфортности, при обеспеченности общей площади не менее 40 м кв. на чел. В отличии от многоквартирного элитного типа жилья количество квартир в многоквартирных домах бизнес-класса не ограничивается. Коммуникации и вход в жилище отдельный или общий. Количество комнат определяется расчётом (n+1) или (n+2), где n – это количество проживающих. Высота жилых помещений не менее 3 м. Обязательны наличие подземного гаража или стоянки (альтернатива гараж на 1 этаже) при норме обеспеченности 1 машиноместо на квартиру. К типу престижного жилья бизнесс-класса относятся дома, возводимые с применением новейших строительных технологий, экологически чистых материалов, по индивидуальным архитектурным проектам, со свободной планировкой квартир, позволяющей самостоятельно организовывать жилое пространство. Полный состав инженерного оборудования, включая кондиционирование, спутниковые, сетевые информационные системы, автоматическое поддержание заданного режима микроклимата. Обеспечение охраны дома и (или) квартиры (внутри и снаружи), а также оснащение охранной сигнализацией и приборами видеонаблюдения.

Массовый тип жилья –- как правило, многоэтажные и  (или) среднеэтажные многоквартирные жилые дома (квартиры), при норме обеспеченности жилой площадью 30 кв.м. на человека. Количество комнат определяется расчётом (n) или (n+1), где n – это количество проживающих. Пассажирский лифт (грузовой отсутствует), мусоропровод только в 9 этажных жилых домах и выше. Полный состав инженерного оборудования стандартного типа, при этом степень инженерного оборудования уступает относительно типа жилья бизнес-класса, применяется, как правило, газоснабжение. Отличительная черта – трудность перепланировки жилья и наличие схем-продаж, рассчитанных на покупателя среднего достатка.

Социальный тип жилья – жилой многоквартирный дом не выше 5 этажей (безлифтовый), относящийся к жилищному фонду социального использования (совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых гражданам по договорам социального найма). Норма общей площади на 1 человека не менее нормы предоставления и не более 20 кв.м на одного человека, с площадью квартир не превышающей социальных норм. Имеется стандартный набор инженерного оборудования и связи, при соблюдении стандарта жилой площади и минимального набора площадей общественного использования. При возведении жилых домов социального типа применяются наиболее дешёвые технологий домостроения.

Специализированный тип жилья - жилые помещения специализированного жилищного фонда, к которым относятся служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, системы социального обслуживания населения, фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения государственного и муниципального жилищных фондов. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным на условиях и в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Законы и иные правовые акты Российской Федерации

# Конституция Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

# Земельный кодекс  Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

# Лесной кодекс Российской  Федерации

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

# Закон Российской Федерации «О недрах»

# Федеральный закон «Об особо  охраняемых  природных  территориях»

# Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»

# Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

# Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон «О техническом регулировании»

Федеральный закон «О пожарной безопасности»

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон «Об энергосбережении»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

# Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.96 № 1063-р

Законы и иные правовые акты Самарской области

Устав Самарской области

Закон Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»

Закон Самарской области «О жилище»

Закон Самарской области «О лесах в Самарской области»

Закон Самарской области «О населенных пунктах на территории Самарской области»

Закон Самарской области  «Об утверждении областной целевой программы  «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005 - 2010  годы»

Закон Самарской области «Об утверждении областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы»

Закон Самарской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

Решение Самарской Губернской Думы от 26.06.2000  № 394 «О целевой программе энергосбережения в Самарской области на 2000-2005 годы»

Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 № 85 «Об автомобильных дорогах общего пользования Самарской области»

Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года»

Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области

# Государственные стандарты

ГОСТ 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

# ГОСТ 17.6.3.01-78*. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов  зеленых зон городов. Общие требования

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов.

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам  рекреации водных объектов

# ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

# ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

# ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

# ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

Гост Р 52289-2009*. Технические средства организации движения правила применения дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог.

Нормативные документы Госстроя России и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги

СНиП 2.03.11-85*. Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы

СНиП 2.06.15-85.  Инженерная  защита  территории  от затопления и подтопления

СНиП 3.05.04 – 85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и       канализации

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания

СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения

СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые  на  территории городов и других  населенных  пунктов

СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение

СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 32-03-96. Аэродромы. МСН 3.03-03-95

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей

СНиП 23-01-99. Строительная климатология

СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные

СНиП 31-03-2001.Производственные здания

СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  населения

СНиП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов

СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы

СНиП 11-01-2003. Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 22.-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 23-03-2003. Защита от шума

СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения административного назначения

СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения

Нормативные документы иных ведомств

СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.4.1074-01. О введении в действие санитарных правил

СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источниов водоснабжния и водопроводов питьевого назначения»

СанПиН 2.1.4.1175-02 Качество воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений и  иных  объектов

СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи  переменного  тока  промышленной частоты

СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

СН 541-82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

МДС. 35-12.2006. «Примерный порядок реализации мероприятий по строительству и реновации зданий и сооружений с учётом потребностей людей старшего возраста»

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования красных линий в городах»

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», и в качестве изменения к Инструкции раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки» - Приказ Минтопэнерго от 29.06.99 № 213  «Нормативы для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети»

НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учётом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: выпуск 1 «Общие положения», выпуск 2 «Градостроительные требования»

ОНД-86 Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребности инвалидов и маломобильных групп населения

ВСН 18-84 Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог

Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М.: ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России. Москва. 1994

СП 30-101-98 Методические рекомендации по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминимуме

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2003 N 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»

## СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ  ЗАСТРОЙКИ

Нормативное   соотношение   территорий   различного   функционального назначения  в   составе   жилых  образований   коттеджной   застройки, %.

Таблица 1

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки, % | Участки общественной застройки, % | Территории зелёных насаждений, % | Улицы, проезды, стоянки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный посёлок | не более 75 | 3,0 – 8,0 | не менее 3,0 | 14,0 – 16,0 |
| Комплекс коттеджной застройки | не более 85 | 3,0 – 5,0 | не менее 3,0 | 5,0 – 7,0 |

Показатели для расчета территории в  комплексе коттеджной застройки

Таблица 2

| Территория участка, м2 | Территория на 1 чел., кв. м, при норме площади жилища на одного человека |
| --- | --- |
|  | 30 кв.м | 40 кв. м | 70 кв. м и более |
| 400 | 112 | - | - |
| 600 | 175 | - | - |
| 800 | 238 | 312 | - |
| 1 000 | 294 | 385 | 455 |
| 1 200 | 357 | 476 | 554 |
| 1 500 | 435 | 667 | 667 |
| 1 800 | 526 | 715 | 833 |
| 2 000 | 588 | 770 | 9 10 |
| 2 500 | 625 | 1000 | 1 110 |
| 2 800 | - | 1 110 | 1 250 |
| 3 000 | - | - | 1 430 |
| 3 500 | - | - | 1667 |
| Показатели для расчета территории в комплексе при одно-, двух- (трёх-) этажной застройке блокированными домами (таун-хаусами) Таблица 3 |
| Территория участка, м2 | Территория на 1 чел., кв. м, при норме площади жилища на одного человека |
|  | 18 кв. м | 30 кв. м | 40 кв. м |
| 500 | 147 | 196 | 227 |
| 400 | 118 | 156 | 182 |
| 300 | 88 | 118 | 135 |
| 250 | 74 | 98 | 114 |
| 200 | 59 | 78 | 110 |
| 100 | 47 | 67 | 80 |
| 80 | 41 | 60 | 72 |
| 60 | 35 | 50 | 68 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕРЫ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число * | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями всех типов в пределах 70 % | При вместимости учреждений общего типа, м2 на 1 место: до 100 мест – 40 м2, св. 100 – 35 м2 Для оздоровительного типа – 60 м2 на 1 место; для кратковременного пребывания – по проекту. Размеры групповой площадки: для детей ясельного возраста должна быть не менее 7,5 м2 на 1 место, дошкольного возраста – не менее 7,2 м2. Площадь территории для встроенных учреждений – не менее 14,5 м2 на 1 место. | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25 % в условиях реконструкции; на 15 % при размещении на рельефе с укло-ном более 20 %; на 10 % за счет сокращения площади озеленения |
| *Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда. Указанные нормы допускается принимать для предварительных расчетов при отсутствии социальных норм и нормативов, разработанных и утвержденных в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование или на основе предпроектных исследований с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. |
| Общеобразо-вательные учреждения, учащиеся | Следует принимать с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей – средним образованием – III ступень. Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел. | Для начальной школы (I ступень), основной школы (I и II ступени) при вместимости от 40 до 650 учащихся – 50 м2 на 1 учащегося. Для средней школы (I, II и III ступени), гимназии при вместимости: 100 до 430 – 55 м2 на 1 учащегося. | Размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 20 % в условиях реконструкции; увеличены: на 30 % - в сельских поселениях, если для организации учебно - опытной работы не предусмотрены участки на землях сельских хозяйств. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно - оздоровительным комплексом микрорайона. При блокировании школ в учебные комплексы площадь участка допускается сокращать, но не более чем на 50 %. |
| Школы – интернаты, учащиеся | По заданию на проектирование | При вместимости общеобразовательной школы – интерната, в м2 на 1 учащегося: до 200 – 75 200 до 430 – 70 430 до 530 – 65 св. 530 – 45 | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебно - производственный комбинат, место ** | По заданию на проектирование (в среднем – 8 % от общего числа школьников) | Не менее 2 га | Автотрактородром следует размещать вне жилой зоны на дополнительной площади |
| Внешкольные учреждения, место ** | По заданию на проектирование (в среднем – 10 % общего числа школьников) | По заданию на проектирование |  |
| Начальные и средние профессиональные учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирование | При вместимости учебных заведений, учащихся: до 300 – 75 м2 на 1 учащегося, 300 до 900 – 65 – 50 м2 900 до 1600 – 40 – 30 м2 | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50 % в условиях реконструкции; на 30 % - для учебных заведений гуманитарного профиля и им подобных; увеличены на 30 % для учебных заведений с собственной производственной, складской и транспортной базой, в том числе агропромышленного назначения. |
| **В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются в жилой и общественно-деловой зонах с учетом транспортной доступности не более 45 мин. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |
|  |  |  | Размеры жилой зоны, учебно - тренировочных полигонов и хозяйств в указанные нормы площади участков не входят. Размеры участков специальных учебных заведений, в том числе военно-спасательных служб, принимаются по заданиям на проектирование. |
| Высшие учебные заведения (очные), студенты | По заданию на проектирование в зависимости от потребности отрасли и региона в специалистах | Укрупненные показатели из расчета, га, на 1 тыс. студентов соответственно профилю вуза: Университеты, технические, сельскохозяйственные … 12 Медицинские …… 15 Экономические, педагогические …. . 7 Культуры, искусства, архитектуры …… .. 8 Зоны высших учебных заведений, га на 1 тыс. студентов: Учебная зона: университеты, технические – 4-7; сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, педагогические, культуры, искусства и архитектуры – 2-4; Специализированная зона – по заданию на проектирование; Спортивная зона – 1-2; Зона студенческих общежитий – 1,5-3. | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков рекомендуется сокращать на 20%. Размеры земельного участка вузов физической культуры определяются заданием на проектирование. |
| Высшие учебные заведения (заочные) студенты | Размеры территории заочных высших учебных заведений определяются из расчета 4-5 га на 1 тыс. студентов. | Учебная зона, га на 1 тыс. студентов определяется соответственно профилю с коэффициентами 0,5 от размера зоны очных вузов. Спортивная зона в заочных высших учебных заведениях не предусматривается. |  |

Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания

| Магазины продовольст-венных товаров, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Город*** | Сельский населен-ный пункт | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел: 4 до 6 – 0,4 – 0,6 га на объект, 6 до 10 – 0,6 0,8 га на объект, 10 до 15 – 0,8 – 1,1 га на объект | Нормы расчета включают всю сеть предприятий торгово-бытового обслуживания независимо от форм собственности и подлежат уточнению в установленном порядке с учетом региональных и местных особенностей и уровня жизни населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *** В скобках приведены нормы расчета предприятий, размещаемых в жилой зоне с учетом требований разд. 10. |
| Магазины непродвольственных товаров, м, торговой площади на 1 тыс. чел. | 180 (30) 200 | 15 до 20 – 1,1 – 1,3 га на объект. Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей тыс.чел.: до 1 – 0,1-0,2 га на объект, 1 до 3 – 0,2-0,4 на объект, 3 до 4 – 0,4-0,6 на объект, 4 до 6 – 0,6-1,0 на объект, 6 до 10 – 1,0-1,2 на объект. Отдельно стоящие магазины, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торг. площ., 250 до 650 – 0,08-0,06 на 100 м2 торг. площ., 650 до 1500 – 0,06-0,04 на 100 м2 торг. площ., 1500 до 3500 – 0,04-0,02 на 100 м2 торг. площ., 3500 – 0,02 на 100 м2 торг. площ. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена на 50 %. |
| Рыночные комплексы, м2, торговой площади на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от его вместимости и функционального назначения | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади. |
| х) Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается в местных нормативах градостроительного проектирования или принимается по заданию на проектирование с учетом документов территориального планирования регионального и местного (муниципального) уровня |
| Предприятия питания, место, на 1 тыс. чел. | 40 (8) 40 | Отдельно стоящее здание при числе мест, га, на 100 мест: до 50 – 0,25-0,2 га 50 до 150 – 0,2-0,15 га св.150 – 0,15 га | В городах норматив 40 мест на 1 тыс. чел. может быть увеличен примерно вдвое, но прирост мест идет за счет использования под предприятия питания существующего фонда, а не за счет нового строительства. В городах – центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах до 90 мест, на климатических курортах до 120 мест на 1 тыс. чел. Для городских зон массового отдыха населения в крупных и крупнейших городах следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1 – 1,8 места на 1 тыс. чел. Заготовочные предприятия рассчитываются по норме 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |
| Магазины кулинарии, м2, торговой площади на 1 тыс. чел. | 6 (3) |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. В том числе: предприятия непосредствен-ного обслуживания населения | 9 (2) 9 7 (2) 6 |  | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов проектируются из расчета 2 раб. места на 1 тыс. чел. |
| Бани, место, на 1 тыс. чел. | 5 7 | га на объект 0,2 – 0,4 |  |
| Прачечные, кг белья в смену, на 1 тыс. чел., в т.ч: приемные пункты прачечных Прачечные самообслуживания | 60 10 10 30 | га на объект 0,5 – 1,2 | Показатель расчета прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора – 50 кг белья в смену на 1 тыс. чел. При расчете прачечных самообслуживания норматив расчета в зависимости от региональной и местной специфики может быть принят с отклонением до 30 – 40 %. |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс.чел., в т.ч.: химчистки срочные и самообслуживания | 7,5 2,5 4 1,5 | га на объект 0,5 – 1,0 га на объект 0,1 – 0,2 | Норматив расчета химчисток для сельских населенных пунктов дан с учетом отправки вещей в головные городские предприятия. |

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

| 1. СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| --- |
| Дома-интернаты |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, органи-зуемые производствен-ными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс.чел. старших возрастных групп ЛСВГ(с 55/60 лет) | 3 2,3 | 60/80 | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей муниципального района |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс.чел. постоянных жителей (с 18 лет) | 3 2,0 | То же |  |
| Детские дома-интернаты для инвалидов, место на 1 тыс.чел. (от 4 до 17 лет) | 3 2,5 | При вместимости интернатов до 200 мест - 125 м2 на 1 место |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс.чел. (с 18 лет) | 3 1,0 | св. 200 до 400 -100 м2 на 1 место 400 до 600 – 80 м2 на 1 место |  |
| Дома- интернаты для лиц, вышедших из мест заключения, мест на 1 тыс.чел. | 0,1 | По заданию на проектирование |  |
| Центры социальной адаптации для лиц БОМЖ, место на 1 тыс. лиц БОМЖ | 0,3 | По заданию на проектирование |  |
| Социальный приют для лиц БОМЖ, мест на 1 тыс. лиц БОМЖ | 0,5 | То же |  |
| Социально-оздоровительный центр, место на 1 тыс. ЛСВГ | 0,5 0,7 | То же |  |
| Учреждения медико-социального длительного обслуживания: хосписы, гериатрические центры, дома сестринского ухода, геронтологические центры, госпитали участников ВОВ, койка на 1 тыс.ЛСВГ | 2 0,5 | То же |  |
| 2.ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Социальная гостиница для лиц БОМЖ, место на 1 тыс.лиц БОМЖ | 0,1 | По заданию на проектирование |  |
| Дома ночного пребывания лиц БОМЖ | 0,2 | То же |  |
| Отделение пятидневного пребывания (в ЦСО), место на 1 тыс.ЛСВГ | 0,1 | То же |  |
| Отделение пятидневного пребывания (в геронтологическом центре), место на 1 тыс. ЛСВГ | 0,1 | То же |  |
| 3.НЕСТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Отделение социального обслуживания на дому (в центре социального обслуживания – ЦСО), пост на 1 тыс. ЛСВГ | 65 89 | То же |  |
| Отделение социально-медицинского обслуживания на дому (в ЦСО), пост на 1 тыс.ЛСВГ | 18 25 | То же |  |
| Лечебно-консультативное отделение при гериатрическом центре, территориальной поликлинике, посещений в смену на 1 тыс. ЛСВГ | 25 15 | То же |  |
| Гериатрические кабинеты, посещений в смену на 1 тыс. ЛСВГ | 30 | То же |  |
| Социальное жилище Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, квартир на 1 тыс.чел. ЛСВГ | 3 1 | То же |  |
| Протезно-ортопедичес-кие предприятия со стационарами, м2 на 1 протезируемого в регионе |  | 125-150 м2 на 1 место |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | Необходи-мые вмести-мость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами зравоохрнения Самарской области и указывают в задании на проектирование | При мощности стационаров: до 50 коек – 300 м2 на койку св. 50 до 100 коек - 300-200 м2 на койку 100 до 200 коек -200-140 м2 на койку 200 до 400 коек - 140-100 м2 на койку 400 до 800 коек - . 100-80 м2 на койку 800 до 1000 коек - 80-60 м2 на койку 1000 коек - 60 м2 на койку | На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5 При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. В условиях реконструкции, в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15 %, туберкулезных и психиатрических на 25 %, восстановительного лечения для взрослых – на 20 %, для детей – на 40 %. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7. |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15- минутной доступности на специаль-ном автомо-биле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30 -минутной доступности на специаль-ном автомо-биле | То же |  |
| Фельдшерские или фельдшерско - акушер-ские пункты, объект | По заданию на проекти-рование | 0,2 га |  |
| Аптеки групп: I – II III – V VI – VIII | По заданию на проекти-рование | 0,3 га или встроенные 0,25 0,2 |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | Встроенные |  |
| Учреждения санаторно-курортные и оздорови-тельные, отдыха и туризма |  |  | Конкретные значения нормативов земельных участков устанавливаются в указанных пределах по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон, принимаемых из расчета 6 м2 на одного лечащегося. |
| Санатории (без туберкулезных), место | По заданию на проекти-рование | 125 – 150 м2 на 1 место | В условиях реконструкции размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 %. |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место | По заданию на проекти-рование | 145 – 170 м2 на 1 место |  |
| Санатории – профилак-тории, место | По заданию на проекти-рование | 70 – 100 м2 на 1 место | В санаториях - профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 %. |
| Санаторные лагеря для школьников, место | По заданию на проекти-рование | 200 м2 на 1 место |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место | По заданию на проекти-рование | 120 – 130 м2 на 1 место |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей | По заданию на проекти-рование | 140 – 150 м2 на 1 место |  |
| Базы отдыха предприя-тий и организаций, молодежные лагеря, место | По заданию на проекти-рование | 140 – 160 м2 на 1 место |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения территория | - | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно- спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны – 45. |
| Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс.чел. | 70 – 80 |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60 – 80 |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20 – 25 |  |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны, м2 площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел. |  | По заданию на проектирование | В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 × 2. |
| Для поселений, тыс. чел: | Спор-тив-ный зал | Бас-сейн |  |  |
| св. 100 от 50 до 100 от 25 до 50 от 12 до 25 от 5 до 12 | 120 130 150 175 200 | 50 55 65 80 100 |  |  |

## Учреждения культуры и искусства

| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50 – 60 | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации досуга и любительской деятельности, физкультурно - оздоровительной работы при использовании учащимися и населением в пределах пешеходной доступности не более 500 м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 6 | То же | Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 – 50 %. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупнейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 | То же |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 15 – 25 | То же |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | То же |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. | То же | То же |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | То же | То же |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | То же | То же |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | То же | То же |  |
| Универсальные спортив-но-зрелищные залы, в том числе и с искусственным льдом, место на 1 тыс. чел. | То же | То же |  |
| Городские массовые библиотеки на 1 тыс.чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел. *: св. 50 от 10 до 50 | 4 тыс.ед.хран 2 читат.мест 4 – 4,5 2 – 3 | То же То же То же |  |
| * Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.: 500 и более 250 100 50 и менее | 0,1 г ед.хран. 0,1 чит.мест 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 |  |  |
| Клубы и библиотеки сельских поселений | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: св. 0,2 до 1 св. 1 до 2 св. 2 до 5 св. 5 до 10 | 500 – 300 300 – 230 230 – 190 190 – 140 |  |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: св. 1 до 2 св. 2 до 5 св. 5 до 10 Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) на 1 тыс. чел. системы | 6-7,5 т ед.хр 5–6 чит.мест 5-6 4-5 4,5 – 5 3 – 4 4,5 – 5 3 – 4 |  |  |

Организации и учреждения управления, проектные организации,

кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

| Предприятия связи, объект | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV – V (до 9 тыс. чел.) 0,07 – 0,08 III – IV (9-18 тыс. чел.) 0,09 – 0,1 II – III (20-25 тыс. чел.) 0,11 – 0,12 Отделение связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V – VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3 – 0,35 III – IV (2-6 тыс. чел.) 0,4 – 0,45 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | не нормируется | га на объект: 0,2 га при 2-операционных кассах 0,5 га при 7-операционных кассах |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное место: в городах в сельских поселениях | 1 операционное место (окно) на 2 – 3 тыс. чел. 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. | 0,05 при 3-операционных местах 0,4 при 20-операционных местах |  |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, м2 на сотрудника: 44 – 18,5 м2 при этажности 3 – 5; 13,5 – 11 м2 при этажности 9 – 12; 10,5 м2 при этажности 16 и более. |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | по заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудника: 30 – 15 м2 при этажности 2 – 5; 9,5 – 8,5 м2 при этажности 9 – 12; 7 м2 при этажности 16 и более |  |
| Районные (городские суды), рабочее место | По заданию на проектирование | 0,15 га на объект при – 1 суд.; 0,4 га на объект при – 5 суд.; 0,3 га на объект при – 10 суд.; 0,5 га на объект при – 25 суд. |  |
| Областные суды, рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |
| Юридические консультации, рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |

## Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

| Жилищно-эксплуа-тационные организа-ции, объект: квартал (группа кварталов) жилая зона (район) | 1 объект на территорию с населением до 20 тыс. чел. 1 объект на территорию с населением до 80 тыс. чел. | 0,3 га на объект 1 га на объект |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 объект на территорию с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | По расчету | При числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 - 100 55 м2; 100 - 500 30 м2; 500 - 1000 20 м2; 1000 - 2000 15 м2 |  |
| Кладбища традиционного захоронения | По расчету | 0,16 га на 1 тыс. чел. | Размеры земельных участков кладбищ уточняются с учетом принимаемых по местным условиям видов захоронения |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | По расчету | 0,10 га на 1 тыс. чел. |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТА СТОЯНОК

АВТОМОБИЛЕЙ

| Территории, объекты, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Зоны рекреационного назначения |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 – 20 – 25 – 40* |
| Лесопарки и заповедники | То же | 7 – 10 -12- 15 -20* |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | То же | 10 – 15 – 20 – 25 – 30* |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10 – 15 - 20 - 25 – 30* |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 – 5 – 10 – 20 – 30* |
| Гостиницы (туристические и курортные) | То же | 5 – 7 – 10 – 13 – 18 – 20* |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торгового и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 – 10 – 15 – 20 – 25* |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 5 – 6 - 7 – 8 – 10* |
| Кладбища, крематории | 100 единовременных посетителей | 10 – 12 – 15 – 17 – 20* |
| Здания и сооружения |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений: республиканского местного | 100 работающих То же | 10 – 15 – 20 – 25 – 30* 5 – 7 – 10 – 15 – 20* |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же + учащиеся | 10 – 15 – 20 – 25 – 30* |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7 – 10 – 15 – 20 – 25* |
| Больницы | 100 коек | 3 – 5 – 10 – 15 – 20* |
| Поликлиники | 100 посещений | 2 – 3 – 5 – 15 – 25* |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3 – 5 – 7 – 10 – 15* |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 – 15 – 20 – 30 – 45* |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5 – 7 – 10 – 15 – 22* |
| Торговые центры, универмаги, магазины, с площадью залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 5 – 7 – 10 – 13 – 17* |
| Рынки | 50 торговых мест | 20 – 25 – 30 - 35 – 40* |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10 – 15 – 20 – 25 – 30* |
| Гостиницы высшего разряда | То же | 10 – 15 – 20 – 25 – 30* |
| Прочие гостиницы | — // — | 6 – 8 – 15 – 20 – 25* |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час “пик” | 10 – 15 – 20 – 25 – 30* |
| Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | 100 пассажиров в час “пик” | 5 – 10 – 12 – 15 – 20* |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАРАЖЕЙ И ПАРКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | Таксомотор, автомобиль проката | 100 | 0,5 |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
|  |  | 800 | 2,1 |
|  |  | 1000 | 2,3 |
| Гаражи грузовых автомобилей | Автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6 |
| Автобусные парки (гаражи) | " | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6,5 |
| Примечания: 1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 2. При этажности гаража свыше 3 этажей размеры земельного участка допускается уменьшать, но до 50 % от приведённого в настоящем Приложении показателя площади земельного участка (на объект). |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И

РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

ОТ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ до границ жилой

застройки, участков общественных зданий и

предприятий пищевой промышленности

1. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности тыс. м3/сутки, га:

до 0,8 тыс. м3/сутки 								         1 га

св. 0,8 до 12 тыс. м3/сутки 							         2 га

св. 12 до 32 тыс. м3/сутки 							         3 га

св. 32 до 80 тыс. м3/сутки 							         4 га

св. 80 до 125 тыс. м3/сутки 							         6 га

св. 125 до 250 тыс. м3/сутки 							       12 га

св. 250 до 400 тыс. м3/сутки 							       18 га

св. 400 до 800 тыс. м3/сутки 							       24 га

2. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации в зависимости от их производительности, тыс. м3/сутки, га

| Производительность очистных сооружений канализации тыс. м3/сутки | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок |
| до 0,7 0,7 до 17 17 до 40 40 до 130 130 до 175 175 до 280 280 до 400 400 до 500 | 1 3 4 8 10 17 20 30 | 2 6 8 16 20 35 50 70 |

3. Размеры санитарно-защитных зон от сооружений канализации до границ жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности, м:.

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | св. 0,2 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 280 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения механической и биологической очистки с термической обработкой осадков в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Поля складирования и обезвреживания осадков | - | 1000 | 1000 | 1000 |

4. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных для предварительных расчетов и при отсутствии соответствующих проектов рекомендуется принимать не более указанных, га:

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |
| --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 " 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 0,8 |
| Св. 10 " 50 (св. 12 " 58) | 2,0 | 1,5 |
| " 50 " 100 ( " 58 " 116) | 3,0 | 2,5 |
| " 100 " 200 ( " 116 " 233) | 3,7 | 3,0 |
| " 200 " 400 ( " 233 " 466) | 4,8 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

| Теплопроизводительность источников теплоснабжения, Гкал/час /МВт/ | Размеры земельных участков котельных, га |
| --- | --- |
| До 5 от 5 до 10 /от 6 до 12/ св. 10 до 50 /св. 12 до 58/ св. 50 до 100 /св. 58 до 116/ св. 100 до 200 /св. 116 до 233/ св. 200 до 400 /св. 233 до 466/ св. 400 до 650 св. 650 до 1000 | 0,7 0,8 – 1,0 1,5 – 2,0 2,5 – 3,0 3,0 – 3,7 3,5 – 4,3 6,0 – 9,0 9,0 – 11,0 |

Примечание:  Меньший размер участка котельной соответствует котельной на  газомазутном топливе, больший - на твердом топливе.

5. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности, га:

10 тыс. т/год 								         6 га

20 тыс. т/год 								         7 га

40 тыс. т/год 								         8 га

6. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) рекомендуется принимать не более    0,6 га

# ПРИЛОЖЕНИЕ 8

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 – 225 300 – 450 | 1500 1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 – 300 | 1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 – 3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 – 15 | 8 – 20 |

Примечания:

1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Города и населённые пункты городского типа, не оборудованные стационарными электроплитами: |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города и населённые пункты городского типа, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Сельские населённые пункты (без кондиционеров): |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
| Примечания: 1. Укрупненный показатель электропотребления для городского округа Октябрьск следует принимать с коэффициентом 0,9. Приведенный укрупненный показатель предусматривает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.01-89 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Удельная расчетная электрическая нагрузка

электроприемников

1.Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

квартир жилых зданий, кВт/квартира

| № | Потребители | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
| п.п. | электроэнергии | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| 1 | Квартиры с плитами*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на природном газе | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
|  | - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
|  | электрическими мощностью до 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| 2. | Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт ** | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| 3. | Домики на участках садоводческих товариществ | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

* в зданиях по типовым проектам

** рекомендуемые значения

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для промежуточного числа квартир определяется интерполяцией.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир включают в себя нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.)

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Допускается определять расчетную электрическую нагрузку квартир повышенной комфортности по проекту внутреннего электрооборудования квартиры (здания) в зависимости от набора устанавливаемых приборов и режима их работы, характеризующегося средней вероятностью включения (коэффициентом спроса) и несовпадения хозяйственных работ в квартире.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (для элитных квартир нагрузка кондиционеров учитывается).

7. Для определения при необходимости утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты:

0,7 - для жилых зданий с электрическими плитами;

0,5 - для жилых зданий с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить умножив приведенные в таблице нагрузки зимнего максимума на коэффициенты:

0,7 - для квартир с плитами на природном газе;

0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе;

0,8 - для квартир с электрическими плитами.

2.Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

коттеджей, кВт/коттедж

| № | Потребители | Количество коттеджей |
| --- | --- | --- |
| п.п. | электроэнергии | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1. | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| 2. | Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| 3. | Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| 4. | Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.

2. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются (Приказ Минтопэнерго от 29.06.99 № 213 Таблица  2.1.1 (измен. Табл.2.2.1 РД) «Нормативы для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети») как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

3. Удельные расчетные нагрузки  не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей (См. также примечание 1,7 и 8 Таблицы 2.2.1 Приказ Минтопэнерго от 29.06.99 № 213   «Нормативы для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети»).

3. Коэффициенты спроса лифтовых установок жилых домов k(c

| Количество лифтовых | Этажность жилого дома |
| --- | --- |
| установок | до 12 | более 12 |
| 2 - 3 4 - 5 6 10 20 25 и выше | 0,8 0,7 0,65 0,5 0,4 0,35 | 0,9 0,8 0,75 0,6 0,5 0,4 |

Коэффициенты спроса электродвигателей санитарно-технических

устройств k(c

| Количество электродвигателей | k((c | Количество электродвигателей | k((c |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 3 5 8 10 | 1 (0,8)* 0,9 (0,75) 0,8 (0,7) 0,75 0,7 | 15 20 30 50 | 0,65 0,65 0,6 0,55 |

*В скобках приведены значения для электродвигателей единичной мощности свыше 30 кВт.

4. Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов

| Потребитель электроэнергии | cos ( | tg ( |
| --- | --- | --- |
| Квартиры с электрическими плитами | 0,98 | 0,2 |
| Квартиры с плитами на природном, газообразном или твердом топливе | 0,96 | 0,29 |
| Хозяйственные насосы, вентиляционные и другие санитарно-технические устройства | 0,8 | 0,75 |
| Лифты | 0,65 | 1,17 |

5. Удельные расчетные электрические нагрузки,

Вт/м2, жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП

| №№. | Этажность | Здание с плитами |
| --- | --- | --- |
| п.п. | застройки | на природном газе | на сжиженном газе или твердом топливе | электрическими |
| 1. | 1-2 этажа | 15,0/0,96 | 18,4/0,96 | 20,7/0,98 |
| 2. | 3-5 этажей | 15,8/0,96 | 19,3/0,96 | 20,8/0,98 |
| 3. | Более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажей |  |  |  |
|  | 20% | 15,6/0,94 | 17,2/0,94 | 20,2/0,97 |
|  | 50% | 16,3/0,93 | 17,9/0,93 | 20,9/0,97 |
|  | 100% | 17,4/0,92 | 19,0/0,92 | 21,8/0,96 |
| 4. | Более 5 этажей с квартирами повышенной комфортности (элитными) | - | - | 17,8/0,96 |

Примечания:

1. Учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха.

2. Удельные нагрузки определены исходя из средней общей площади квартир 70 м2 в зданиях по типовым проектам и 150 м2 - для квартир повышенной комфортности (элитных) в зданиях по индивидуальным проектам и относятся к расчетному сроку концепции (схемы) развития.

3. В знаменателе приведены значения коэффициента мощности.

4. При определении электрических нагрузок в существующих или проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2 величины удельных нагрузок, приведенных в табл. 2.1.5." (Приказ Минтопэнерго от 29.06.99 № 213 «Нормативы для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети»)  умножаются на коэффициент 1,3.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПЛОЩАДИ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ

И РАЗМЕРЫ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

на 1 тыс. чел.

| Склады общетоварные | Площадь складов, м2 | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | для городов | для сельских населённых пунктов | для городов | для сельских населённых пунктов |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | 310* 210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | 740* 490 | 580 |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

Примечание.

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

2. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских населенных пунктах площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

# Footnotes

( Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса

( Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные учреждения, на лицеи, гимназии, школы III-й ступени, а также на специализированные общеобразовательные учреждения.

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м

Для населённых пунктов: малых – средних – больших – крупных – крупнейших*