Государственная инспекция труда в Самарской области информирует о групповом несчастном случае на производстве, происшедшем в обществе с ограниченной ответственностью «Сервисная коммунальная компания» (далее – ООО «СКК»), расположенном в п. Суходол Сергиевского района (ОКВЭД 68.32.1).

В июле 2021 года завершено расследование группового несчастного случая на производстве, происшедшего 11 июня 2021 года с работниками ООО «СКК».

Так, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А., выполняя задание мастера, спустился в грабельное отделение канализационной насосной станции (далее – КНС) на глубину 4-5 м проверить исправность контактных электродов и упал на пол. Наблюдавший с верхней площадки машинист насосной установки М. сразу сообщил о случившемся мастеру Ч. Через некоторое время на место происшествия прибыл мастер Ч. и машинист насосной установки С. Машинист С. решил посмотреть, что случилось в грабельной, спустился вниз и тоже упал на пол.

В результате отравления метаном в замкнутом пространстве при выполнении работ в КНС электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А. погиб, машинист насосной установки С. получил тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования установлено следующее:

В нарушение ст. ст. 212, 213, 221 ТК РФ, правил по охране труда в ЖКХ, утвержденных приказом Минтруда РФ от 29.10.2020г. №758н, правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 902н, работодателем допущены следующие нарушения:

- перед проведением работ не был произведен замер загазованности воздушной среды в колодце;

- работа выполнялась не бригадой, состоявшей не менее, чем из 3 работников, а одним человеком;

- необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Работодатель так же допустил работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.

В нарушение ст. 212 ТК РФ работодатель не обеспечил функционирование системы управления охраной труда, выразившееся в отсутствии процедуры управления профессиональными рисками, мер по исключению и снижению рисков при работах в канализационной насосной станции.

Причинами несчастного случая явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за состоянием условий труда на каждом рабочем месте;

- неприменение работниками средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев обращаем Ваше внимание на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.